目录

1概述	4

1.1建设项目特点	4

1.2环境影响评价的工作过程	4

1.3相关情况分析	4

1.4关注的主要环境问题	5

1.5环境影响评价的主要结论	6

2总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价目的	11

2.3评价原则	12

2.4环境影响因素识别及评价因子	12

2.5评价内容与重点	13

2.6评价标准	14

2.7评价等级及范围	17

2.8环境功能区划	22

2.9环境保护目标	22

2.10厂址选择及平面布局合理性分析	24

2.12产业政策	25

3工程分析	27

3.1项目概况	27

3.2产品方案	28

3.3主要原辅材料及公用工程消耗	29

3.4平面布置	30

3.5主要生产设备	30

3.6工艺流程及产污节点	31

3.7公辅工程分析	33

3.8产污节点汇总	35

3.9主要污染源源强分析	36

3.10主要污染源及拟采取的治理措施	38

3.11非正常工况	42

3.12污染物排放情况	42

3.13总量控制分析	43

3.14清洁生产分析	44

4环境质量现状调查与评价	47

4.1地理位置	47

4.2自然环境概况	47

4.3环境保护目标调查	49

4.4环境质量现状监测与评价	51

4.5区域污染源调查	59

5环境影响预测与评价	60

5.1施工期环境影响分析	60

5.2营运期环境影响预测与评价	64

5.3环境风险评价	91

5.3.4环境风险源项分析	93

5.3.5环境风险源项分析	93

5.3.6风险防范措施分析	96

6污染防治措施可行性分析	99

6.1废气污染源防治措施可行性分析	99

6.2废水污染源防治措施可行性分析	99

6.3噪声防治措施可行性论证	100

6.4固体废物防治措施可行性论证	100

6.5防渗措施可行性论证	100

6.6土壤环境保护措施可行性论证	101

7环境经济损益分析	102

7.1 环境保护设施投资估算	102

7.2环境经济效益分析	102

7.3环境效益分析	103

7.4社会效益分析	103

8环境管理与监测计划	104

8.1环境保护管理	104

8.2污染物排放管理要求	105

8.3环境监测计划	108

8.4污染源监控措施	108

8.5环境保护“三同时”验收	108

9结论和建议	110

9.1结论	110

9.2建议	118

附图：

附图1   项目所在地理位置图

附图2   项目周边关系及卫生包络线图

附图3   项目周边敏感点分布图

附图4   项目评价范围及监测布点图

附图5   项目厂区平面布置图

附件：

附件1   委托书

附件2   建设单位承诺书

附件3   环评单位承诺书

附件4   备案证

附件5   用地证明

附件6   用地性质证明

附件7   营业执照

附件8   监测报告

附件9   建设项目环评审批基础信息表

1概述

1.1建设项目特点

我国是农业大国，每年产生的各类秸秆等农业废弃物约10亿吨，其中大部分还田，少量作为农村生活燃料，仅有一少部分作为饲料和工业原料，其余被抛弃或者焚烧处理。每年废弃的2亿吨秸秆中，氮磷钾养分含量相当于150多万吨尿素，250多万吨过磷酸钙，250多万吨硫酸钾。且有大量可利用的纤维成分同时被废弃。依据国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》第五条（五）加强农林废弃物回收利用，基本实现畜禽粪便、残膜、农作物秸秆、林业三剩物等农林废弃物资源化利用。推广秸秆腐熟还田技术，支持秸秆代木、纤维原料、生物智能、商品有机肥等新技术产业化发展。鉴于此，盐山长如秸秆科技有限公司拟投资20000万元于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村新建12万吨秸秆提取纤维原料项目，厂址中心坐标为北纬37°55'10.84"，东经117° 3'46.92"。项目建成后，年产12万吨秸秆纤维原料及21万吨秸秆生物有机肥。

1.2环境影响评价的工作过程

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十一、造纸和纸制品业”中“28、纤维浆制造”，应编制环境影响报告书。盐山长如秸秆科技有限公司委托河北圣力安全与环境科技集团有限公司对该项目进行环境影响评价工作。评价单位接受委托后，在现场踏勘调研，收集有关资料基础上，遵循环境影响评价导则，编制完成了《盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目环境影响报告书》，现报请沧州市环境保护局盐山县分局审批。

1.3相关情况分析

通过对建设项目的选址、规模、性质和工艺路线进行分析，本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关要求。根据环境质量现状监测，各环境要素的监测结果均满足相应环境质量要求。经环境影响评价，项目建设完成后，不会改变评价范围内各环节要素的环境质量要求，且环境风险可以接受。综上，项目的建设符合环境质量底线的要求。

本项目为农作物秸秆的综合利用，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》（国家发展改革委令2013第21号）的限制类和淘汰类，为鼓励类；其所用工艺和装备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业[2010]122号）和《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中淘汰类项目。综上项目符合国家产业政策。

拟建项目位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，项目以秸秆为原料，产品为纤维原料和有机肥。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发［2016］67号文）明确要求：加强农林废弃物回收利用，推广秸秆腐熟还田技术支持秸秆代木、纤维原料、生物质能、商品有机肥等新技术产业化发展，该项目符合产业发展规划并列入国家战略性新兴产业；且项目评价范围内无自然保护区、水源保护地、风景名胜区及重要自然和文化遗产保护地等特殊敏感目标；通过预测计算分析，本项目设置100m卫生防护距离。本项目距离最近的敏感点圣佛镇120m，满足卫生防护距离要求。因此，项目选址合理。

通过对建设项目的地址、规模、性质和工艺路线进行分析，该项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划要求。项目的建设符合区域环境质量底线要求，资源利用合理，不突破区域资源利用上线，且符合环境准入条件。项目可进行环境影响评价工作。

1.4关注的主要环境问题

本评价关注的主要环境问题为区域环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、生态环境受项目影响程度是否可接受。

报告书形成的主要结论如下：

废气：拟建项目共建设4条工艺相同的秸秆提取纤维原料生产线，配有4套布袋除尘+4根排气筒的处理设施，以一条生产线为例说明：粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机等所有设备均为密闭，在粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机落料点各设置1个集气罩，共设置4个集气罩，收集效率95%；1号软化腔废气由管道收集，集气罩收集废气及管道收集废气合并送1套布袋除尘器处理，处理后废气经18m高排气筒排放，处理后外排颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中18米排气筒二级排放限值要求；未被集气罩捕集的颗粒物在车间内形成废气的无组织排放，经车间沉降后逸散出车间，根据预测结果可知，厂界颗粒物无组织贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物无组织排放周界外最高点浓度限值要求。

废水：拟建工程废水主要包括生产废水和生活废水。其中生产废水方面，第一次挤出机挤水产生挤出液全部回用于1号软化腔。第二次挤出机挤水产生挤出液，其中75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家，无生产废水外排。生活废水方面，厂内设置有防渗旱厕，定期清掏用作农肥；职工生活废水主要为生活污水，水量较小且水质较好，就地泼洒抑尘，不外排。综上所述，拟建工程实施后能保证废水不外排。

噪声：本项目产噪设备主要为破碎机、揉搓机、筛分机、揉丝机等设备。本项目选用产噪低的先进设备，采取厂房隔声等措施控制噪声对周围环境的影响，经预测，各厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。

固体废物：拟建工程固体废物主要包括筛分分离粒径较大的破碎物、布袋除尘器回收粉尘、厂区职工生活垃圾。根据《危险废物鉴别标准》(GB5085-2007)，本项目产生的固体废物均为一般固体废物。其中筛分分离粒径较大的破碎物及布袋除尘器回收粉尘，回用于生产；生活垃圾定期由环卫部门清运。即拟建工程固体废物全部综合利用或妥善处置，不外排。

生态环境：本项目在建设过程中生态环境影响因子主要是水土流失。该项目所在区域地势较平坦，因此水土流失相对较弱，但是随着施工场地开挖、填方、平整，原有的土层受到破坏，土壤松动，或施工过程中由于挖方及填方过程形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。项目实施后，通过加强厂区的绿化，有利于改善区域的生态环境。

土壤环境: 通过采取罐体设置防渗层，定期检查，安装物料泄漏检测装置等措施，营运过程中企业加强管理，企业可以有效的控制项目对土壤环境的污染。

1.5环境影响评价的主要结论

项目建设前后对区域环境影响较小，不会影响区域环境功能要求；项目以农林废弃物秸秆作为原料提取纤维原料，副产有机肥，属于资源综合利用项目，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益；该项目采取了较为完善的环境保护措施，并保证各项环境保护措施与项目主体工程的“三同时”，各项污染源均可保证稳定达标排放，不会对区域环境空气、水环境、声环境产生明显影响。因此，只要认真落实各项环保措施，该项目从环境保护方面论证，项目是可行的。

在报告书编制过程中，我们得到了沧州市环境保护局盐山县分局、沧州燕赵环境监测技术服务有限公司的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢！

2总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正），2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》， 2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订并施行；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订并施行；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日；

（11）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

（12）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修订。

2.1.2部门规章、规范性文件及环境经济政策

（1）《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1；

（2）中华人民共和国国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》，2011.3.2；

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发（2011）35号文；

（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.2）；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（6）《土壤污染防治行动计划》（2016.5.28）。

（7）《中华人民共和国土地管理法实施条例》2014年7月29日修正；

（8）《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》，国发[2016]11号；

（9）《国家环境保护“十三五”规划纲要》，2016年2月3日。

（10）河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议于修订通过《河北省环境保护条例》，2005.5.1。

（11）河北省第八届人民代表大会常务委员会公告第75号《河北省大气污染防治条例》，2016.1.13颁布；

（12）《河北省地下水管理条例》，2014.11.28。

（13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），国家发改委第21号，2013.2.16；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.4.28；

（15）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，环保部公告2013年第14号；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发［2012］98号）；

（18）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015.1.09；

（19）《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）2014.4.3；

（20）《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》，环发[2013]104号；

（21）关于印发《华北平原地下水污染防治工作方案》的通知，环发[2013]49号；

（22）关于发布《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》的公告，环保部公告2013年第59号；

（23）关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办[2013]103号；

（24）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

（25）关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知，环发[2015]162号，2015.12.10。

(26) 关于印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知，环大气[2017]110号。

（27）《河北省环境污染防治监督管理办法》（河北省人民政府令 第2号），2008.3.1；

（28）《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》，2005年修订版；

（29）《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》的通知，河北省环境保护厅冀环办发[2010]250号关于印发；

（30）河北省环境保护局冀环办发[2007]65号关于印发《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》的通知，2007.5.30；

（31）《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》河北省环境保护厅冀环评[2013]232号文；

（32）《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总[2014]283号；

（33）《关于进一步加强信息公开工作规范环评文件编制的通知》，冀环办发[2012]195号；

（34）《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测 及信息公开办法（试行）》的通知，冀环办发[2013]242号；

（35）《转发省环境保护厅关于进一步深化环评审批制度改革意见的通知》，河北省人民政府办公厅，2015.10.13；

（36）《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017）》2016.7.7；

（37）《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）（2015年3月16日实施）；

（38）《河北省大气污染防治行动计划实施方案》2013.9.12；

（39）《河北省水污染防治工作方案》，2016.2.20；

（40）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》，环境保护部，2018.01.01；

（41）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》，生态环境部。国家市场监督管理总局，2018.08.01；

（42）河北省人民政府《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》；

（43）《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号，2017年3月20日发布并实施) ；

（44）《沧州市建筑施工扬尘治理专项行动方案》(沧建[2013]48号) ；

（45）《沧州市大气污染防治行动计划实施方案》(沧政字[2013]63号) ；

（46）《沧州市建筑施工扬尘治理实施方案》(沧建[2013]180号) ；

（47）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

2.1.3环境影响评价规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）2018.12.1；

(3) 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），自2019年3月1日实施；

(4)《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

(5)《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

(6)《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），自2019年3月1日起实施；

(8)《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）；

(9)《环境影响评价技术导则·土壤环境(试行)》（HJ964-2018），2019年7月1日实施；

(10)《国家危险废物名录》（2016.8.1）；

(11)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017.9.1；

(12) 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

2.1.4其他技术文件

（1）《盐山长如秸秆科技有限公司盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目可行性研究报告》；

（2）盐山长如秸秆科技有限公司提供的其他技术资料。

2.2评价目的

(1)通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地周边自然环境、社会环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

(2)通过对拟建工程的分析，查清本项目污染类型、排污节点，主要污染源及污染物排放规律、浓度，确定环境影响要素、污染评价因子。

(3)通过工程分析、查清工程污染类型、排污节点，主要污染源及污染物排放规律、浓度，确定环境影响要素、污染评价因子，分析生产工艺的先进性，论证是否采用了清洁生产的工艺。

(4)预测项目建成后对当地环境可能造成影响的范围和程度，提出避免或减轻污染的对策和建议。

(5)分析项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

(6)从技术、经济角度分析采用污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对项目是否可行做出明确的结论。

(7)确保环境影响报告书为管理部门决策、设计部门优化设计、建设部门环境管理提供科学依据。

2.3评价原则

(1)符合国家产业政策、环保政策和法规。

(2)贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）的精神：贯彻“清洁生产”、“达标排放”、“节能减排”、“总量控制”的原则。

(3)坚持环境影响评价为工程建设服务，为环境管理服务，提高环境影响评价的实用性原则。

(4)内容主次分明、重点突出、数据准确、结论可信，环保对策建议可操作性、实用性强，并符合国情。

(5)在确保环评质量的前提下，充分利用现有资料，尽量缩短评价周期，满足工程进度的要求。

2.4环境影响因素识别及评价因子

2.4.1环境影响因素识别

根据该项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设和生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表2.4-1。

表2.4-1    环境影响因素分析表

| 类 别 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环 境 空 气 | 地 表 水 环 境 | 地 下 水 | 声 环 境 | 植 被 | 水 土 流 失 | 能 源 利 用 | 工 业 发 展 | 人 口 就 业 | 交 通 运 输 |
| 施工期 | 土方施工 | -1D | -1D |  | -1D | -1D | -1D |  | +1D | +1D |  |
|  | 建筑施工 | -1D |  |  | -1D |  |  |  | +1D |  |  |
|  | 设备安装 |  |  |  | -1D |  |  |  | +1D |  |  |
| 营运期 | 物料运输及储存 | -1C |  | -1C | -1C |  |  | +1C | +2C | +1C | +2C |
|  | 生产工艺过程 | -2C |  | -1C | -1C |  |  | +1C | +1C | +1C |  |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响

由表2.4-1可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、地表水环境，对社会环境则表现为短期内正影响，均随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、地下水和声环境等方面，而对当地的经济发展和劳动就业均会起到一定的积极作用，有利于当地经济的发展。

2.4.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，确定本项目环境影响评价因子，见表2.4-2。

表2.4-2    项目环境影响评价因子一览表

| 环境 要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 |
|  | 污染源评价 | 颗粒物 |
|  | 影响分析 | 颗粒物 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总氮、总磷 |
|  | 污染源评价 | 氨氮、COD、SS、BOD5 |
|  | 影响分析 | COD |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
| 固废 环境 | 污染源评价 | 一般工业固体废物/生活垃圾 |
|  | 影响分析 |  |
| 生态 环境 | 现状评价 | 土地利用 |
|  | 影响分析 |  |
| 环境 风险 | 风险评价 | 氢氧化钠/过氧化氢 |

2.5评价内容与重点

2.5.1评价内容

根据本项目特点及周围环境特征，确定环境影响评价内容见表2.5-1。

表2.5-1 评价内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程分析 | 拟建工程基本概况、主要生产设备及经济技术指标、工艺流程及排污节点、原辅材料及动力消耗、物料平衡、给排水、污染源及其治理措施、清洁生产、总量控制 |
| 2 | 环境质量现状调查与评价 | 自然环境现状调查与区域污染源调查与评价，环境空气、地下水环境、声环境现状监测与评价、土壤环境现状监测与评价 |
| 3 | 施工期环境影响分析 | 施工期废气、废水、噪声、固废影响分析 |
| 4 | 运营期环境影响分析 | 运营期大气环境、地下水、声环境影响评价、地表水、生态环境、固体废物环境影响分析 |
| 5 | 环境风险评价 | 环境风险识别、源项分析、事故后果计算与评价、环境风险管理、环境风险应急预案、环境风险防范措施 |
| 6 | 环保措施可行性论证 | 从技术经济方面针对本项目废气、废水、噪声及固体废物治理措施的可行性进行分析 |
| 7 | 环境影响经济损益分析 | 从环境效益、经济效益和社会效益方面进行分析 |
| 8 | 环境管理与监测计划 | 环境管理与监测计划，列出“三同时”验收一览表 |
| 9 | 结论与建议 | 从环保角度给出项目建设可行性结论，进一步提出环境保护的建议 |

2.5.2评价重点

根据本项目污染物排放特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为：工程分析、营运期环境影响预测评价和环保措施可行性论证。

2.6评价标准

2.6.1环境质量标准

⑴大气环境：常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求；

⑵水环境：区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

⑶声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。

(4)土壤环境：厂区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；周围农田环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

环境质量标准值见表2.6-1。

表2.6-1    环境质量标准         单位：mg/m3

| 项目 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 1小时平均500 24小时平均150 年平均60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求 |
|  | NO2 | 1小时平均200 24小时平均80 年平均40 | μg/m3 |  |
|  | PM10 | 24小时平均150 年平均70 | μg/m3 |  |
|  | CO | 1小时平均10 24小时平均4 | mg/m3 |  |
|  | O3 | 1小时平均200 日最大8小时评价160 | μg/m3 |  |
|  | PM2.5 | 24小时平均75 年平均35 | μg/m3 |  |
| 地下水 | pH | 6.5～8.5 | — | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  | 总硬度 | 450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L |  |
|  | 耗氧量 | 3.0 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | 1.0 | mg/L |  |
|  | 氯化物 | 250 | mg/L |  |
|  | 硝酸盐 | 20 | mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | 250 | mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐 | 1 | mg/L |  |
|  | 挥发性酚 | 0.002 | mg/L |  |
|  | 氰化物 | 0.05 | mg/L |  |
| 声环境 | 等效连续 A声级 | 昼间65，夜间55 | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 土壤环境 | 厂区土壤 |
|  | 砷 | 60 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  | 镉 | 65 | mg/kg |  |
|  | 铬 | 5.7 | mg/kg |  |
|  | 铜 | 18000 | mg/kg |  |
|  | 铅 | 800 | mg/kg |  |
|  | 汞 | 38 | mg/kg |  |
|  | 镍 | 900 | mg/kg |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 氯仿 | 0.9 | mg/kg |  |
|  | 氯甲烷 | 37 | mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | mg/kg |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | mg/kg |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | mg/kg |  |
|  | 二氯乙烷 | 616 | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | mg/kg |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | mg/kg |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | mg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 | 53 | mg/kg |  |
|  | 1,1,1,-三氯乙烷 | 840 | mg/kg |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | mg/kg |  |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | mg/kg |  |
|  | 苯 | 4 | mg/kg |  |
|  | 氯苯 | 270 | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 20 | mg/kg |  |
|  | 乙苯 | 28 | mg/kg |  |
|  | 苯乙烯 | 1290 | mg/kg |  |
|  | 甲苯 | 1200 | mg/kg |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | mg/kg |  |
|  | 邻二甲苯 | 640 | mg/kg |  |
|  | 硝基苯 | 76 | mg/kg |  |
|  | 苯胺 | 260 | mg/kg |  |
|  | 2-氯酚 | 2256 | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 | mg/kg |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | mg/kg |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 | mg/kg |  |
|  | 䓛 | 1293 | mg/kg |  |
|  | 二苯并[啊，h]蒽 | 1.5 | mg/kg |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | mg/kg |  |
|  | 萘 | 70 | mg/kg |  |
|  | 周围农田 |
|  | PH | 6.5~7.5 |
|  | 镉 | 0.3 | mg/kg | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
|  | 汞 | 2.4 | mg/kg |  |
|  | 砷 | 30 | mg/kg |  |
|  | 铅 | 120 | mg/kg |  |
|  | 铬 | 200 | mg/kg |  |
|  | 铜 | 100 | mg/kg |  |
|  | 镍 | 100 | mg/kg |  |
|  | 锌 | 250 | mg/kg |  |

2.6.2污染物排放标准

（1）废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

（2）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（3）工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定。

污染物排放标准值见表2.6-2。

表2.6-2 污染物排放标准

| 类别 | 污染源 | 项 目 | 排放限值 | 单位 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎、揉搓、筛分废气 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值 |
|  |  | 18m高排气筒排放速率 | 4.94 | kg/h |  |
|  |  | 无组织排放浓度 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值 |
| 噪声 | Leq | 昼间 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |
|  |  | 夜间 | 55 |  |  |

2.7评价等级及范围

2.7.1大气评价等级及范围

⑴大气环境评价等级划分依据

根据工程分析可知，项目大气污染物主要为颗粒物，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级的判定依据见表2.7-1。

表2.7-1    评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

估算模式参数选取见表2.7-2及2.7-3。

表2.7-2   项目废气（点源）污染源源强调查清单

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| P1 | 117° 3'45.88" | 37°55'13.14" | 6.91 | 18.0 | 0.5 | 25 | 28.30 | 颗粒物 | 0.72 | kg/h |
| P2 | 117° 3'49.69" | 37°55'13.48" |  | 18.0 | 0.5 | 25 | 28.30 | 颗粒物 | 0.72 | kg/h |
| P3 | 117° 3'46.71" | 37°55'9.54" |  | 18.0 | 0.5 | 25 | 28.30 | 颗粒物 | 0.72 | kg/h |
| P4 | 117° 3'49.74" | 37°55'9.99" |  | 18.0 | 0.5 | 25 | 28.30 | 颗粒物 | 0.72 | kg/h |

表2.7-3  项目废气（面源）污染源源强调查清单

| 污染源名称 | 坐标（生产车间西北角） | 海拔高度/m | 矩形面源 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 生产车间 | 117° 3'47.13" | 37°55'8.87" | 6.91 | 160 | 60 | 15 | 颗粒物 | 1.8 | kg/h |

估算数值计算各污染物参数见表2.7-4。

表2.7-4   估算模式预测结果

| 污染源 | 污染因子 | 评价标准（μg/m3） | 距离（m） | 最大落地浓度（μg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1排气筒 | 颗粒物 | 450 | 372 | 6.807 | 1.51267 |
| P2排气筒 | 颗粒物 | 450 | 372 | 6.807 | 1.51267 |
| P3排气筒 | 颗粒物 | 450 | 372 | 6.807 | 1.51267 |
| P4排气筒 | 颗粒物 | 450 | 372 | 6.807 | 1.51267 |
| 生产车间 | 颗粒物 | 900 | 199 | 76.56 | 8.50668 |

根据表中的计算结果可知，污染物的最大地面浓度占标率Pmax=8.50668%，大于1%且小于10%。根据评价等级判断标准，确定该项目评价等级为二级，评价范围为以项目厂址为中心区域，边长取5km矩形区域，总面积25km2。

2.7.2水环境评价等级及范围

⑴地表水环境

项目运营过程中生产废水回用于生产，生活污水泼洒厂区地面抑尘，无废水外排，故不会对周围地表水环境产生不利影响。综上所述，并参照《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作分级判据要求，本次评价评价等级为三级B，由于本项目废水不直接与地表水接触，因此，不对地表水做预测评价，只进行影响分析。

⑵地下水

①地下水影响评价等级划分依据

地下水环境敏感程度分级见表2.7-1，地下水评价工作等级判定结果分别见表2.7-2。

表2.7-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源）准保护区以外的补给径流区，未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区源等其他未列入上述环境敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.7-2  评价工作等级分级表

| 类型 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

②评价等级确定

本项目位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，本项目所在地不属于集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以及准保护区以外的补给径流区，也不属于国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区以及特殊地下水资源保护区以外的分布区和分散式居民饮用水水源区。根据表2.7-6，属于不敏感区域；按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表本项目属于N轻工中的112纤维浆制造，属于Ⅱ类项目。

根据表2.7-2，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

③评价范围

地下水环境影响评价范围：厂址及其上游520m、下游1610m以内，上侧向距离为0.5km，下侧向距离为0.5km，地下水评价范围为2.13km2。

2.7.3声环境评价等级及范围

⑴环境特征

本项目位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，所在地属于盐山县圣佛镇工业开发区，按照环境质量功能区划，该区域声环境执行3类标准。工程厂址周围无学校、疗养院、医院及风景游览区等敏感目标。

⑵对周围环境影响

本项目将采取完善的噪声防范措施，运行过程中环境敏感点噪声增加值小于3dB（A），且受影响人口变化较小，不会对周围环境产生明显影响。

⑶评价等级及范围确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分原则的规定：建设项目所处声环境功能区为GB3096规定的3类区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人数数量变化不大时，按三级评价，所以确定本项目声环境影响评价级别为三级，由于厂界外200m范围内无环境敏感点，故将评价范围确定为厂界外1m。

2.7.4风险评价等级及范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价等级的确定。

表2.7-3  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | III | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高度环境风险 |

表2.7-4  建设项目环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质的总量与其临界量比值（Q）;

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ ···qn/Qn       (C.1)

式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

本企业危险物质数量与临界量情况如表1.7-13所示。

表2.7-5  本企业危险物质数量与临界量情况一览表

| 危险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | Q（最大数量/临界量） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | 9.6(30×0.32) | 50 | 0.192 |
| 过氧化氢 | 8.1(30×0.27) | 50 | 0.162 |
| 合计 | / | / | 0.354 |

经计算得知，本企业危险物质数量与临界量的比值为Q=0.354<1，该项目环境风险潜势为I。

综上所述：

本企业大气环境风险潜势为I级，地表水环境风险潜势为I级，地下水环境风险潜势为I级。

本企业大气环境风险等级为简单分析，地表水环境风险等级为简单分析，地下水环境风险等级为简单分析。

本企业大气环境风险评价范围为：以厂区中心点为中心，自厂界向外延3km的圆形区域；本企业无需设置地表水环境风险评价范围；本企业地下水环境风险评价范围：厂址及其上游520m、下游1610m以内，上侧向距离为0.5km，下侧向距离为0.5km，地下水评价范围为2.13km2。

2.7.5生态环境评价等级及范围

⑴评价等级

本项目总用地面积66666m2，影响范围远小于2km2，工程占地范围＜2.0km2，确定评价范围为项目区域，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、重要湿地等特殊、重要生态敏感区，属一般区域，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），确定评价等级为三级。

⑵评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）的规定和项目区域的生态环境现状，生态环境影响评价范围为：本项目厂址所在区域。

2.7.6土壤环境评价等级及范围

⑴评价等级

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》本项目为Ⅱ类项目,由于建设项目周边存在耕地,因此敏感程度为敏感,占地面积为67540m2，为中型，因此工作等级为二级。

⑵评价范围

评价范围为厂区及周围200m范围内。

2.8环境功能区划

（1）大气环境功能区划

项目所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。

（2）水环境功能区划

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（3）声环境功能区划

农村地区村镇、城市居民区、学校、医院等声环境为1类功能区，工业园区声环境为3类功能区，城市主干道、高速公路、铁路等两侧声环境为4a类功能区，其他地区声环境为2类功能区。

项目厂址位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村内，为《环境空气质量标准》的二类区、《声环境质量标准》的3类区，符合当地环境质量功能区划的要求。

（4）厂区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；周围农田环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

2.9环境保护目标

项目位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，厂址占地为建设用地，建设条件良好。评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。

确定以大气评价范围内居民点为保护对象，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求；以厂区周围地下水为地下水环境保护目标，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；厂址周边200m内没有噪声敏感点，保护目标为当地环境，保护级别为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。厂区内土壤环境保护级别为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准要求，厂区外200m范围内农田土壤环境保护级别为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求。大气环境保护目标及保护级别见表2.10-1，地下水、声环境、土壤环境及生态环境保护目标及保护级别见表2.10-2，环境风险评价范围内环境保护目标情况见表2.10-3。

表2.10-1    大气环境保护目标及保护级别

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 曹宅村 | 117° 3'23.83" | 37°54'54.71" | 居民 | 536人 | 二类区 | SW | 520 |
| 圣佛镇 | 117° 3'50.34" | 37°55'2.81" | 居民 | 825人 | 二类区 | S | 140 |
| 王南良村 | 117° 4'50.64" | 37°55'12.27" | 居民 | 475人 | 二类区 | E | 1610 |
| 祝南良村 | 117° 5'20.25" | 37°55'10.41" | 居民 | 399人 | 二类区 | E | 2210 |
| 王窑厂村 | 117° 4'59.64" | 37°54'32.11" | 居民 | 725人 | 二类区 | SE | 2000 |
| 后田寨村 | 117° 2'27.16" | 37°54'25.84" | 居民 | 225人 | 二类区 | SW | 2110 |
| 丁吉科村 | 117° 3'34.12" | 37°56'14.74" | 居民 | 425人 | 二类区 | N | 1870 |
| 前孙吉村 | 117° 3'29.16" | 37°56'21.10" | 居民 | 325人 | 二类区 | N | 2120 |

表2.10-2    地下水、声环境及生态环境保护目标及保护级别

| 环境 要素 | 保护对象 | 相对 方位 | 与厂界距离m | 性质 | 敏感目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 区域地下水 | 区域地下水不受污染 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 声环境 | 当地声环境 | — | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| 土壤 环境 | 厂区内土壤环境 | 区域土壤环境不受污染 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准要求 |
|  | 厂区外200m范围内农田土壤环境 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求 |
| 生态 环境 | 维持现有环境现状 |

表2.10-3   环境风险评价范围内环境保护目标一览表

| 类别 | 保护对象 | 相对 方位 | 与厂界距离m | 距离风险源（m） | 性质 | 敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 曹宅村 | SW | 520 | 546 | 居住区 | 村民（536人） |
|  | 圣佛镇 | S | 140 | 166 |  | 村民（825人） |
|  | 王南良村 | E | 1610 | 1615 |  | 村民（475人） |
|  | 祝南良村 | E | 2210 | 2215 |  | 村民（399人） |
|  | 王窑厂村 | SE | 2000 | 2020 |  | 村民（725人） |
|  | 后田寨村 | SW | 2110 | 2130 |  | 村民（225人） |
|  | 丁吉科村 | N | 1870 | 1876 |  | 村民（425人） |
|  | 前孙吉村 | N | 2120 | 2126 |  | 村民（325人） |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | / | / | / |
| 地下水 | 环境敏感区名称 | 敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | / | / | / | / | / |

2.10厂址选择及平面布局合理性分析

2.10.1厂址选择可行性分析

（1）本项目选址位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，项目的建设符合当地区域产业发展规划；项目占地为规划的建设用地，选址符合区域总体规划要求，盐山县自然资源和规划局已出具相关证明，同意项目选址。项目建设不属于河北省人民政府（冀政〔2009〕89号）《河北省区域禁(限)批建设项目实施意见试行》中禁止、限制类项目。

（2）项目厂址位于盐山县圣佛镇工业开发区内，厂址周围均为农田和规划建设的企业，附近无水源地、自然保护区、文物景观等环境保护目标。距本项目厂界最近的敏感点为的北侧140m的圣佛镇，厂址周围环境敏感度一般。

（3）本项目厂址所在区域为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区，符合环境功能。现状监测表明区域环境质量符合环境功能区划。环境影响预测表明，项目建成后主要污染物对周围环境影响较小。

（4）根据区域常规气象资料统计分析，区域多年主导风向为西南风，距离本项目最近的环境敏感点为北侧140m的圣佛镇，位于厂址主导风向的侧风向。根据拟建项目的环境影响预测结果，工程建成后对周围环境敏感点影响较小，因此，从污染气象条件分析项目选址是可行的。

（5）该项目运营过程中粉碎、揉搓、筛选分离废气经厂区布袋除尘器处理后经18m高排气筒达标排放，对周围的空气环境质量影响较小。项目生产废水回用于生产，生活污水泼洒厂区地面抑尘，无废水外排；生产装置区采取完善的防渗措施，可有效防止对地下水的污染；采取噪声治理措施使厂界噪声达标；固体废物全部妥善处置。通过采取完善的环保措施，对环境影响较小，从环境影响方面厂址选择是合理的。

（6）根据环境风险分析可知，本项目环境风险在可接受范围之内，从环境风险角度分析，工程选址可行。

（7）本次公众参与调查共发放公众参与调查表80份，调查结果表明：对于本项目选址的总体态度，80%的受访者表示赞成，20%的受访者表示不关心，没有受访者对项目的选址持反对的态度。

综上所述，拟建项目厂址符合用地规划，项目所在区域环境有一定容量，工程投产后对环境的影响较小，满足卫生防护距离要求，公众赞成项目选址，环境风险在可接受范围之内。因此，本工程厂址选择是可行的。

2.10.2厂址平面布置合理性分析

盐山长如秸秆科技有限公司厂区东部建设厂房1座，厂区北部建设仓库1座、原材料堆场2座，厂区南部建设办公区及职工休息区，厂区大门位于厂区西侧。

生产车间内按照工艺流程从原料到产品完成合理布局。厂区总平面布置是根据企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、施工及检修等要求，并结合场地自然条件确定。

生产车间内按照工艺流程从原料到产品完成合理布局。厂区总平面布置是根据企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、施工及检修等要求，并结合场地自然条件确定。

总平面布置符合下列要求：

①按功能分区，界限明显。

②符合生产流程、操作要求和使用功能。

③厂区、功能分区及建筑物、构筑物外形规整。

④功能分区内各项设施的布置，紧凑、合理。

⑤优化平面布置，减少振动和高噪声对周围环境的影响。

⑥有利于合理地组织货流和人流。

通过以上分析，厂区平面布置总体上是合理的。

2.11.3分析结论

综上所述，该项目符合当地区域总体规划，交通便利；厂区平面布置工艺流畅，污染物排放达标，对周围环境影响较小。因此，厂址选择与厂区平面布置合理。

2.12产业政策

对照国家发展改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），盐山长如秸秆科技有限公司盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目所涉及的产品、工艺、设备及建设规模均未列入限制类和淘汰类，为鼓励类项目。

项目不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年半）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目。

项目于2019年2月2日取得盐山县发展和改革局颁发的 “盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目备案证”，备案编号为盐发改工备字【2019】009号，项目代码：2019-130925-41-03-000016。

综上所述，盐山长如秸秆科技有限公司盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目符合国家及地方的产业政策。

3工程分析

3.1项目概况

盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目投资20000万元，总占地面积66666m2，总建筑面积为30000m2。建设厂房、办公区、职工休息区、仓库及原材料堆场等建筑及配套设施，预计年产12万吨秸秆纤维原料及21万吨秸秆生物有机肥。

3.1.1项目基本情况

⑴项目名称：盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目。

⑵建设单位：盐山长如秸秆科技有限公司。

⑶建设地点：河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，厂址中心坐标为北纬37°55'10.84"，东经东经117° 3'46.92"。项目北侧为及东侧为农田，南侧为门市房，西侧为滕千路，隔路为洪浩集团。

⑷建设性质：新建

⑸建设规模：项目建筑面积30000m2，预计年产12万吨秸秆纤维原料及21万吨秸秆生物有机肥。

⑹行业类别：本项目产品属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C类制造业第22项“造纸和纸制品业”中第2212项“非木竹浆制造”。

⑺工程投资：项目投资20000万元，其中环保投资72.02万元，占总投资的0.35%。

⑻工程占地：项目占地66666平方米，用地性质均为建设用地。

⑼劳动定员及工作制度：劳动全员为20人，年运营300天，三班制，每班8小时。

⑽项目实施进度：项目建设周期为8个月。

3.1.2项目组成

项目组成包括：主体工程（年产3万吨秸秆纤维原料生产线4条，新建厂房1座）；辅助工程（办公区及职工休息区等）；公用工程（供电系统、供水系统等）；储运工程（仓库、原材料堆放区、氢氧化钠罐、双氧水罐等）；环保工程（废气治理、废水治理、噪声治理、固废贮存等）。

本项目的项目组成见表3.1-1。

表3.1-1    工程主要建设内容一览表

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 生产线 | 年产3万吨秸秆纤维原料生产线4条 |
|  | 厂房 | 1座，1层，层高15m，总高度13m，占地面积12800m2，建筑面积12800m2 |
| 辅助工程 | 办公区 | 1座，1层，层高3.3m，总高度3.3m，占地面积1000m2，建筑面积1000m2 |
|  | 职工休息区 | 1座，2层，层高3.3m，总高度6.6m，占地面积1000m2，建筑面积2000m2 |
| 公用工程 | 供电系统 | 用电量：5040万Kwh/a，由当地供电系统供给，厂区配备1台1250KVA的变压器 |
|  | 供水系统 | 由当地供水管网供给 |
| 储运工程 | 仓库 | 1座，1层，层高8m，总高度8m，占地面积2000m2，建筑面积2000m2 |
|  | 原材料堆场（共2座） | 1座，1层，层高8m，总高度8m，占地面积6100m2，建筑面积6100m2 |
|  |  | 1座，1层，层高8m，总高度8m，占地面积6100m2，建筑面积6100m2 |
|  | 氢氧化钠罐 | 1座，地下罐，容积30m3，地下池体做防渗处理 |
|  | 双氧水罐 | 1座，地下罐，容积30m3，地下池体做防渗处理 |
| 环保工程 | 废气 | 秸秆纤维粉碎、揉搓及筛分废气经厂区布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放；共设置4条生产线，每条生产线配备1套布袋除尘器+18m高排气筒（共4套布袋除尘器+4根15m高排气筒） |
|  | 废水 | 生产废水（把第一次挤出的水全部回到1号软化腔；第二次挤脱的水75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家）；生活污水（泼洒厂区地面抑尘） |
|  | 噪声 | 选用低噪设备，设备增设减震垫，采取厂房隔声等措施 |
|  | 固废 | 筛分分离产生较大粒径破碎物及布袋除尘器回收粉尘回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一处理； |

3.2产品方案

3.2.1产品方案

本项目年产12万吨秸秆纤维原料及21万吨秸秆生物有机肥。具体产品方案见表3.2.1-1，产品理化性质见表3.2.1-2及3.2.1-3。

表3.2.1-1  项目主要产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 | t/a | 21万 | 《生物有机肥》（NY884-2012） |
| 2 | 纤维原料 | t/a | 12万 | 纤维原料产品企业标准（Q／NL J00 001-2017） |

表3.2.1-2  生物有机肥产品技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 有效活菌数（cfu），亿/g | ≥ | 0.20 |
| 有机质（以干基计）。% | ≥ | 40.0 |
| 水分，% | ≤ | 30.0 |
| pH值 |  | 5.5~8.5 |
| 粪大肠菌群数，个/g | ≤ | 100 |
| 蛔虫卵死亡率，% | ≥ | 95 |
| 有效期，月 | ≤ | 6 |

表3.2.1-3 纤维原料产品技术指标

| 指标名称 | 单位 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 本色纤维原料 | 漂白纤维原料 |
| 抗张指数 | ≥ | Nm/g | 35.0 | 45.0 |
| 耐破指数 | ≥ | kPa m2/g | 2.5 | 3.2 |
| 撕裂指数 | ≥ | mN m2/g | 4.2 | 5.4 |
| 亮度 | ≥ | % | -- | 70 |
| 胶粘物 | m m2/kg | 240 | 80 |
| (0.3～1.0)m㎡尘埃 | ≤ | m m2/kg | 500 | 70 |
| (＞1.0～5.0)m㎡尘埃 | ≤ |  | 60 | 8 |
| 大于5m m2尘埃 |  |  | 不许有 | 不许有 |
| 交货水分 | % | 40以下 | 40以下 |

3.3主要原辅材料及公用工程消耗

3.3.1主要原材料用量及储存情况

主要原材料用量情况见表3.3.1-1。理化性质表见表3.3.1-2及3.3.1-3。

表3.3.1-1    项目原材料消耗一览表

| 序号 | 指标名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干秸秆 | 36万吨 | 从附近村民收购 |
| 2 | 氢氧化钠 | 1000吨 | 氢氧化钠质量分数32%，最大储存量30吨 |
| 3 | 过氧化氢 | 448吨 | 过氧化氢质量分数27%，最大储存量30吨 |

表3.3.1-2   氢氧化钠理化特性表

| 标识 | 中文名 | 氢氧化钠 | 英文名 | Sodiun hydroxide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NaOH | 危险货物编号 | 82001 |
|  | CAS号 | 1310-73-2 | UN编号 | -- | 相对分子量 | 40 |
| 理化 特性 | 沸点（℃） | 1390 | 熔点（℃） | 318.4 |
|  | 闪点（℃） | -- | 饱和蒸气压（kPa） | 0.13(739℃) |
|  | 相对密度 （水＝1） | 2.12 | 相对密度 （空气＝1） | -- |
|  | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解 |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 食入 |
|  | 毒理学参数：无资料 |
|  | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |

表3.3.1-3  过氧化氢理化特性表

| 标识 | 中文名 | 过氧化氢 | 英文名 | hydrogen peroxide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2O2 | 危险货物编号 | — |
|  | CAS号 | 80-73-9 | UN编号 | — | 相对分子量 | 43 |
| 理化 特性 | 沸点（℃） | 158 | 熔点（℃） | -2 |
|  | 闪点（℃） | 120 | 饱和蒸气压（kPa） | 0.13(15.3℃) |
|  | 相对密度 （水＝1） | 1.46 | 相对密度 （空气＝1） | 无资料 |
|  | 外观与性状 | 硅酸钠无色单斜晶体，含水硅酸钠为白色至灰色粉末或块状 |
|  | 溶解性 | 能溶于水及碱类，不溶于酸及醇 |
| 健康 危害 | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道粘膜有刺激和腐蚀性，可引起化学性肺炎。液体或雾对眼有强烈刺激性，可致结膜和角膜溃疡。皮肤接触液体可引起皮炎或灼伤。摄入本品液体腐蚀消化道，出现恶心、呕吐、头痛、虚弱及肾损害。本品不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |

3.3.2公用工程消耗

本项目公用工程消耗情况见表3.3-3。

表3.3-3    公用工程消耗表

| 项目 | 单位 | 用量 |
| --- | --- | --- |
| 水 | m3/a | 12万 |
| 电 | 万kw·h/a | 5040 |

3.4平面布置

盐山长如秸秆科技有限公司厂区东部建设厂房1座，厂区北部建设仓库1座、原材料堆场2座，厂区南部建设办公区及职工休息区，厂区大门位于厂区西侧。

3.5主要生产设备

表3.5-1    主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秸秆破碎机 | CR1-5 | 4台 | 6 | 高浓度节能磨浆机 | ZDPH-800 | 4套 |
| 2 | 揉搓机 | CR2-5 | 4台 |  |  |  |  |
| 3 | 筛分机 | CR3-5 | 4台 |  |  |  |  |
| 4 | 软化腔 | CRM-3 | 12套 |  |  |  |  |
| 5 | 揉丝机 | CRM-3 | 4套 |  |  |  |  |

3.6工艺流程及产污节点

### 3.6.1生产工艺

盐山长如秸秆科技有限公司厂房共设置4条年产3万吨纤维原料生产线，生产线仅位置不同，现以1条年产3万吨纤维原料生产线为例进行介绍。

工艺流程简述：

1、破碎：项目所需秸秆原料由厂区100公里经济范围内收购收储，用汽车运往卸料区。进厂秸秆中水分含量控制在12%，干秸秆由人工投料送入破碎机，破碎机采用多轴破碎，且各级破碎腔交错，每一根秸秆都会经过多级破碎，保证秸秆长度控制在10~30mm。此过程产生粉尘G1，噪声N1。

2、揉搓：破碎后的秸秆收集后由传送带送入揉搓机进行揉搓，将秸秆压扁、横切、揉碎，通过调节锤片的数量调整秸秆的揉搓效果及碎料的多少，经高旋转锤片与揉搓板相互作用，将秸秆揉碎至5mm左右。此过程产生粉尘G2，噪声N2。

3、筛粉分离：经过揉搓后的秸秆进入筛分机进行60目网二级筛分。此过程产生粉尘G3，噪声N3，筛分大颗粒物料S1。

4、揉丝机加工：将粉碎后的物料在揉丝机内进一步切碎，直到产生柔软而光滑的纤维束，加工过程中由于揉丝机物理作用，物料温度能达到80°C左右。此过程产生粉尘G4，噪声N4。

5、1号软化腔：将纤维束在1号软化腔内进行软化，先将纤维束导入到1号软化腔，再向其中加入13%氢氧化钠溶液，温度保持80°C，时间为60min，进行化学处理，此阶段破坏秸秆间的横向固结力，将原料的非纤维成分溶解。此过程产生粉尘G5。

6、挤浆机挤水：把软化后纤维束中的水挤出，挤出的水PH为10，回用于1号软化腔。

7、高浓磨浆：经过挤脱水后的纤维束原料由螺旋送往高浓磨浆机，利用物理机械的方法处理纤维束原料。高浓磨浆机每小时可处理100kg纤维束原料，通过机械摩擦使温度控制在90~95℃，纤维受到挤压、摩擦、剪切等作用疏解分散成单根纤维，纤维的初生壁和次生壁外层受到破坏，纤维发生了润胀和细纤维化，使纤维变得柔韧可塑。高浓磨浆过程中加入27%过氧化氢（PH=2~3）调节物料PH至PH=7。

8、2号软化腔：将PH=7高浓磨后的纤维浆在2号软化腔内进行熟化，温度控制在90°C，熟化时间40min。

9、3号软化腔：将熟化后的纤维浆导入到3号软化腔内进一步熟化，温度控制在80°C，熟化时间40min。

10、挤浆机挤水：将熟化后的纤维浆在挤浆机内进行挤水处理。25%挤出液作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家，75%挤出液回用于1号软化腔。2018年4月,长如（北京）纸业科技有限公司委托国家化肥质量监督检测中心对有机肥料进行检验检测，并出具监测报告（检字G180157号），有机质的质量分数50%，PH：8.4，鲜样水分质量分数20%，样品外观：棕褐色超市粉末，符合生物有机肥产品技术指标要求。

表3.6.1-1  生产工艺排污节点表

| 类别 | 序号 | 产生工序 | 主要污染物 | 特征 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 破碎 | 粉尘 | 间歇 | 废气经管道收集进厂区布袋除尘器处理后，经18m高排气筒排放 |
|  | G2 | 揉搓 | 粉尘 | 间歇 |  |
|  | G3 | 筛粉分离 | 粉尘 | 间歇 |  |
|  | G4 | 揉丝机加工 | 粉尘 | 间歇 |  |
|  | G5 | 1号软化腔 | 粉尘 | 间歇 |  |
| 废水 | W1 | 挤浆机挤水 | PH、有机物 | 间歇 | 全部回用于1号软化腔 |
|  | W2 | 挤浆机挤水 | PH、有机物 | 间歇 | 75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家 |
|  | W3 | 厂区职工 | 生活污水 | 间歇 | 泼洒厂区地面抑尘 |
| 固废 | S1 | 筛分分离 | 粒径较大的破碎物 | 间歇 | 回用于生产 |
|  | S2 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | 间歇 |  |
|  | S3 | 厂区职工 | 生活垃圾 | 间歇 | 由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | N1-N4 | 破碎机、揉搓机、筛分机、揉丝机 | 噪声 | 连续 | 选用低噪声设备、加装减振垫、合理布局，厂房隔声 |

### 3.6.2物料平衡

表3.6.2-1   物料平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量(t/a) | 序号 | 物料名称 | 数量(t/a) |
| 1 | 秸秆 | 335000 | 1 | 有机肥 | 210000 |
| 2 | 氢氧化钠 | 1000 | 2 | 纤维原料 | 120000 |
| 3 | 过氧化氢 | 448 | 3 | 蒸发水量 | 6138 |
| 4 | 水 | 1781 | 4 | 袋式除尘器除尘灰 | 2053 |
|  |  |  | 5 | 排放颗粒物 | 38 |
| 合计 | 338229 | 合计 | 338229 |

3.7公辅工程分析

3.7.1供排水系统

3.7.1.1供水

本项目新鲜用水由河北省盐山县圣佛镇西圣佛村自来水管网供给，可以满足企业的用水需求。

该项目主要用水环节是生活用水及生产用水，本项目总用水量为6.7m3/d(2010m3/a)，其中生活用水量为0.8m3/d (240m3/a)，生产用水量为5.9m3/d (1770m3/a)。

3.7.1.2排水

项目生产过程无废水外排，生活污水泼洒厂区地面抑尘。

a）生产废水

第一次挤出机挤水产生挤出液全部回用于1号软化腔。

第二次挤出机挤水产生挤出液，其中75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家。

b）生活污水

本项目劳动定员20人，职工人均用水量40L/d计，生活污水产生系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d (192m3/a)，生活污水水质较好，水量较小，泼洒厂区地面抑尘。厂区设置防渗旱厕，定期清掏。

综上：项目运营过程中无废水外排，对周围地表水环境影响较小。

3.7.1.4项目全厂水平衡

水平衡表见表3.7.1-1，全厂水平衡图见图3.7.1-1。

表3.7.1-1    项目给排水情况一览表单位：m3/d

| 序号 | 用水工序 | 总用水量 | 进水量 | 循环水量 | 出水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新鲜水 |  | 损耗量 | 排水量 |  |
| 1 | 13%氢氧化钠制备 | 25.9 | 5.9 | 20 | 5.9 | 0 | 新鲜水在生产过程中自然蒸发、掺杂于有机肥及纤维原料中等 |
| 2 | 生活用水 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0.64 | 生活污水泼洒厂区地面抑尘 |
| 合计 | 26.7 | 6.7 | 20 | 6.06 | 0.64 | / |

图3.7.1-1  项目水平衡图   单位m3/d

3.7.2供电系统

项目用电量：5040万Kwh/a，河北省盐山县圣佛镇西圣佛村供电系统供给，厂区配备1台1250KVA的变压器，供电可满足本项目用电需要。

3.7.3供热系统

生产过程中用热由机械物理作用提供，办公生活用热由空调提供，可满足项目需要。

3.7.4供气系统

项目无需天然气供应。

3.7.5储运系统

生产车间东侧设置1座容积30m3氢氧化钠地下罐及1座容积30m3双氧水地下罐。

3.8产污节点汇总

表3.8-1  产污环节汇总一览表

| 类别 | 序号 | 产生工序 | 主要污染物 | 特征 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 破碎 | 粉尘 | 间歇 | 废气经管道收集进厂区布袋除尘器处理后，经18m高排气筒排放 |
|  | G2 | 揉搓 | 粉尘 | 间歇 |  |
|  | G3 | 筛粉分离 | 粉尘 | 间歇 |  |
|  | G4 | 揉丝机加工 | 粉尘 | 间歇 |  |
|  | G5 | 1号软化腔 | 粉尘 | 间歇 |  |
| 废水 | W1 | 挤浆机挤水 | PH、有机物 | 间歇 | 全部回用于1号软化腔 |
|  | W2 | 挤浆机挤水 | PH、有机物 | 间歇 | 75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家 |
|  | W3 | 厂区职工 | 生活污水 | 间歇 | 泼洒厂区地面抑尘 |
| 固废 | S1 | 筛分分离 | 粒径较大的破碎物 | 间歇 | 回用于生产 |
|  | S2 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | 间歇 |  |
|  | S3 | 厂区职工 | 生活垃圾 | 间歇 | 由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | N1-N4 | 破碎机、揉搓机、筛分机、揉丝机 | 噪声 | 连续 | 选用低噪声设备、加装减振垫、合理布局，厂房隔声 |

3.9主要污染源源强分析

3.9.1废气

①粉碎、揉搓、筛选分离、揉丝机加工、1号软化腔废气

拟建项目共建4条工艺相同的秸秆提取纤维原料和有机肥加工生产线，配有4套布袋除尘+4根排气筒的处理设施，现以一条生产线为例说明。

依据《长如(北京)纸业科技有限公司新建万吨秸秆提取纤维原料项目环境影响评价报告书》，年产1.2万吨纤维原料生产线产生颗粒物216t/a，本项目4条生产线均为年产3万吨纤维原料生产线，因此，该生产线产生颗粒物540t/a，其中粉碎工序产生颗粒物108t/a，揉搓工序产生颗粒物108t/a，筛选分离工序产生颗粒物108t/a，揉丝机加工过程产生颗粒物108t/a，1号软化腔物料投加过程产生颗粒物108t/a。粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机等所有设备均为密闭，在粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机落料点各设置1个集气罩，共设置4个集气罩，收集效率95%；1号软化腔废气由管道收集，集气罩收集废气及管道收集废气合并送1套布袋除尘器处理，风机风量20000 m3/h，颗粒物去除效率99%，处理后废气经18m高排气筒排放。通过核算，进布袋除尘器前颗粒物产生量518.4t/a，产生速率72kg/h，产生浓度3600mg/m3，出布袋除尘器后颗粒物排放量5.184 t/a，排放速率0.72 kg/h，排放浓度36 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放限值要求。

厂区生产车间周围共设置4根排气筒，距离最近的两根排气筒之间间隔60m，大于36m，因此无需进行等效排气筒分析。

②车间无组织废气

原料在粉碎、揉搓、筛选分离、揉丝机加工后未被集气罩补集的粉尘在车间内形成废气的无组织排放，集气罩补集率按95%计算，有约5%的在含尘废气无组织逸散，经车间沉降后，有15%的颗粒物逸散出车间，考虑则4条生产线共产生的外排颗粒物12.96t/a（1.8kg/h），经预测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求

3.9.2废水

项目生产过程无废水外排，生活污水泼洒厂区地面抑尘。

a）生产废水

第一次挤出机挤水产生挤出液全部回用于1号软化腔。

第二次挤出机挤水产生挤出液，其中75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家。

b）生活污水

本项目劳动定员20人，职工人均用水量40L/d计，生活污水产生系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d (192m3/a)，生活污水水质较好，水量较小，泼洒厂区地面抑尘。

综上：项目运营过程中无废水外排，对周围地表水环境影响较小。

3.9.3固废

主要固废污染源产生情况见下表：

表3.9.3-1  主要固废污染源产生情况一览表

| 项目类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量 | 防治措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 筛分分离 | 粒径较大的破碎物 | 200kg/a | 回用于生产 | 0 |
|  | 布袋除尘器 | 回收颗粒物 | 2053t/a |  |  |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 3 t/a | 环卫部门清运处理 | 0 |

3.10主要污染源及拟采取的治理措施

3.10.1废气污染源及治理措施

拟建项目共建4条工艺相同的秸秆提取纤维原料和有机肥加工生产线，配有4套布袋除尘+4根排气筒的处理设施，现以一条生产线为例说明。项目运营过程中粉碎、揉搓、筛选分离、揉丝机加工、1号软化腔投加入料过程产生颗粒物，粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机等所有设备均为密闭，在粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机落料点各设置1个集气罩，共设置4个集气罩，收集效率95%；1号软化腔废气由管道收集，集气罩收集废气及管道收集废气合并送1套布袋除尘器处理，风机风量20000 m3/h，颗粒物去除效率99%，处理后废气经18m高排气筒排放。通过核算，进布袋除尘器前颗粒物产生量518.4t/a，产生速率72kg/h，产生浓度3600mg/m3，出布袋除尘器后颗粒物排放量5.184 t/a，排放速率0.72 kg/h，排放浓度36 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放限值要求。

治理措施介绍：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。技术成熟可靠，措施可行。

图3.10.1-1 布袋除尘器内部构造图

3.10.2废水污染源及治理措施

项目生产过程无废水外排，生活污水泼洒厂区地面抑尘。

a）生产废水

第一次挤出机挤水产生挤出液全部回用于1号软化腔。

第二次挤出机挤水产生挤出液，其中75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家。

b）生活污水

本项目劳动定员20人，职工人均用水量40L/d计，生活污水产生系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d (192m3/a)，污水中各污染物产生浓度及产生量分别为：COD：220mg/L，0.042t/a，氨氮：18mg/L，0.0035t/a，SS：180mg/L，0.035 t/a，BOD5：180mg/L，0.035 t/a，生活污水水质较好，水量较小，泼洒厂区地面抑尘。厂区设置防渗旱厕，定期清掏。

综上：项目运营过程中无废水外排，对周围地表水环境影响较小。

3.10.3噪声污染源及治理措施

本项目主要噪声为破碎机、揉搓机、筛分机、揉丝机等设备运行产生噪声，单台设备噪声值范围在65～75dB（A）之间。设备优先选用低噪声设备，采取局部减振、隔声、消声、软连接等措施处理，尽量使设备置于室内。本项目主要生产设备噪声强度及其治理措施和达标排放情况见表3.10.3-1。

表3.10.3-1  主要生产设备噪声强度及其治理措施排放情况

| 噪声源名称 | 降噪前dB(A) | 处理方法 | 降噪后dB(A) | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 75 | 减振、隔音、消声 | 60 | 间歇 |
| 揉搓机 | 65 |  | 60 | 间歇 |
| 筛分机 | 70 |  | 60 | 间歇 |
| 揉丝机 | 65 |  | 50 | 间歇 |

采取以上措施并经距离衰减、厂房隔声后，项目各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

3.10.4固体废物污染源及治理措施

本项目涉及的固废主要为：筛分分离粒径较大的破碎物、布袋除尘器回收粉尘、厂区职工生活垃圾。

筛分分离粒径较大的破碎物（200kg/a）及布袋除尘器回收粉尘（2053t/a），回用于生产。

厂区职工产生生活垃圾（3t/a），统一收集后由环卫部门清运处理。

上述固废均得到了合理的处理与处置，对周围环境影响较小。

3.10.5地下水防渗措施

为防止生产过程中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目拟对生产车间（生产区域）、生产车间（非生产区域）、氢氧化钠罐区、双氧水罐区、仓库、原材料堆场、办公休息区及厂区道路等均采取防渗处理。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目污染物类型为“其他类型”。

依据本项目平面布置，本项目生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区为重点防渗区，防渗技术参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求执行，本项目生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场为一般防渗区，办公休息区及厂区道路等为简单防渗区。

（1）项目重点防渗区

生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区等地面及四壁应按相应规范进行防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s。

（2）项目一般点防渗区

生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场应进行防渗处理，防渗系数小于1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区防治措施：

办公休息区及厂区道路等其他非生产区域采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

3.10.6土壤环境管理措施

依据生态环境部颁布的第2号部令《工矿用地土壤环境管理办法》（试行）相关规定，企业应按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤环境现状调查。

企业生产过程中应做到：

①企业应当建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

②企业应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周围的土壤，并按照规定公开相关信息。

③在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

通过以上管理措施，企业可以有效的控制项目对土壤环境的污染。

3.11非正常工况

非正常工况排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开车停车检修和临时性故障停车的污染物排放、工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放等。

本工程运营过程中废气环保措施（布袋除尘器）可能运行不正常，造成排放颗粒物短时间超标，浓度约3600 mg/m3，通过采取对环保设备定期检查，生产过程中加强对环保设备管理，出现环保设备运行不正常时，及时停止生产，尽可能降低对大气环境污染。

3.12污染物排放情况

项目污染物排放情况见表3.12-1。

表3.12-1  项目污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 类别 | 主要污染物 | 产生 | 削减 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 518.4 | 513.216 | 5.184 |
|  | 2#排气筒 | 518.4 | 513.216 | 5.184 |
|  | 3#排气筒 | 518.4 | 513.216 | 5.184 |
|  | 4#排气筒 | 518.4 | 513.216 | 5.184 |
| 废水 | COD | 0.042 | 0.042 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0035 | 0.0035 | 0 |
|  | SS | 0.035 | 0.035 | 0 |
|  | BOD5 | 0.035 | 0.035 | 0 |
| 固废 | 较大的破碎物 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 回收粉尘 | 2053 | 2053 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 |

3.13总量控制分析

3.13.1污染物排放总量控制因子

依据国家“十三五”期间总量控制污染物，结合本项目污染物排放特点，确定本项目污染物总量控制因子为：

水污染物总量控制因子为：COD、氨氮；

大气污染物总量控制因子为：SO2、NOX；

固体废物为：工业固体废物。

3.13.2总量控制指标确定

⑴大气污染物总量控制目标值的确定

本项目无排放SO2、NOX 排放，总量控制目标SO2：0t/a，NOx：0t/a。

⑵水污染物控制目标值的确定

本项目无生产废水及生活污水外排，因此总量控制目标COD：0t/a，氨氮：0t/a。

⑶固体废物总量控制目标值的确定

全部固体废物得到综合利用或妥善处理，无外排。因此本项目各期固体废物监督管理指标及控制指标均为0t/a。

3.13.3总量建议指标

根据工程分析和治理措施论证结论，确定本项目总量控制指标见表3.13.3-1。

表3.13.3-1 项目污染物排放量一览表  单位t/a

| 类别 | 废气 | 废水 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOX | COD | 氨氮 | 工业固体废物 |
| 总量控制指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.13.4废气污染物排放量核算

#### 3.13.4.1大气污染物排放量

综合上述分析，可知本项目有组织排放量核算情况见下表：

表3.13.4-1  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(μg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 36000 | 0.72 | 5.184 |
| 2 | P2 | 颗粒物 | 36000 | 0.72 | 5.184 |
| 3 | P3 | 颗粒物 | 36000 | 0.72 | 5.184 |
| 4 | P4 | 颗粒物 | 36000 | 0.72 | 5.184 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 20.736 |

表3.13.4-2  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 车间 | 颗粒物 | —— | GB16297-1996 | 1.0 | 12.96 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 12.96t/a |

#### 3.13.4.2大气污染物年排放量

本项目大气污染物排放量见下表：

表3.13.4.2-1  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 33.696 |

3.14清洁生产分析

3.14.1清洁生产意义

《中华人民共和国清洁生产促进法》中指出清洁生产，是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者清除对人类健康和环境的危害。

3.14.2清洁生产水平分析

本项目的清洁生产分析将结合工程建设实际，从工程生产工艺与装备要求、原辅材料、污染物控制和综合利用等方面分析，得出本项目清洁生产水平。

①原辅材料分析

本项目生产过程中使用的原辅材料为秸秆，产品的成品率高。

②生产工艺与装备分析

本项目生产工艺采用秸秆破碎、软化、熟化等过程，挤出液回用，符合清洁生产中节约原辅材料消耗的原则，提高了可控性和规范性，有利于实现节能降耗。

③资源能源利用分析

生产工艺操作采用自动化控制操作，节约成本，提高设备设施安全；配备高效设备，降低系统单耗；合理设计工艺路线，尽量采用集成化布置方式，缩短运输路线，节约能源；工艺设计设备连接就近和合理利用位差，减少运输能耗。

④污染控制水平分析

本项目采取较为完备的环保治理措施，污染治理措施得到了有效提升。

对产噪设备采取相应的降噪措施，控制噪声对周围声环境的影响；固体废物（一般废物、生活垃圾）全部得到妥善处置。

3.14.3持续清洁生产分析

清洁生产是一个长期的、动态的过程，其伴随着企业的发展历程一直存在。为了使企业切实做到清洁生产，建立清洁文明的工厂，评价在工程清洁生产分析的基础上，提出如下持续清洁生产方案建议。

#### 3.14.3.1建立和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需有一个固定的机构和工作人员来组织协调这方面的工作，已巩固已取得的清洁生产成果，并使企业清洁生产工作持续地开展下去。

（1）、清洁生产组织

评价建议该厂单独设立清洁生产办公室，直接归属厂长领导，实行专人负责制，配备人员须具备以下能力：熟练掌握清洁生产知识，熟悉企业环保情况，了解企业生产工艺和国内最先进技术动态和发展方向，具有较强的工作协调能力、有较好的工作责任心和敬业精神。

（2）、任务

清洁生产办公室主要任务有：①组织协调并监督管理清洁生产方案的实施；②定期组织对企业职工的清洁生产教育和培训；③制定清洁生产相关制度及激励机制；④收集并宣传相关清洁生产信息，为下一轮清洁生产做好准备；⑤负责清洁生产活动的日常管理。

#### 3.14.3.2建立和完善清洁生产管理制度

清洁生产管理制定包括把清洁生产方案纳入企业的日常管理轨道，建立自己管理制度以保证稳定的清洁生产资金来源，建立激励机制提高企业员工的自主清洁生产意识。

（一）把清洁生产分析结果纳入企业的日常管理

把清洁生产的成果及时纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效的重要手段，特别是把清洁生产分析产生的一些无/低费方案纳入企业的日常管理轨道。

（1）加强管理措施，形成清洁生产分析制度；

（2）把清洁生产分析提出的岗位操作改进措施写进岗位的操作规程，并要求严格遵照执行。

（3）把清洁生产分析提出的工艺过程控制的改进措施写入企业的技术规范中。

（二）保证稳定的清洁生产资金来源

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，但是清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，全部或部分地用于清洁生产，以持续滚动的推进清洁生产。建议企业财务对清洁生产的投资和效益单独建账。

#### 3.14.3.2搞好职工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实，清洁生产目标能否达到与企业每个职工的素质有很大关系。评价建议企业应对职工加强关于清洁生产方面的培训工作，不仅对操作工人进行培训，也要对工程技术人员、各层领导培训，并把实现清洁生产目标具体分配到每一个人，每一个污染环节有专人负责，以利于清洁生产目标的实现。针对培训内容，制定出合理的培训计划。

#### 3.14.3.2制定持续清洁生产计划

清洁生产是长期、动态的发展过程，因此应考虑企业的发展情况，制定长期的清洁生产方案。根据本项目具体情况，评价建议企业执行如下清洁生产计划，详见表3.14.3-1。

表3.14.3-1    建议持续清洁生产内容一览表

| 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 成立组织机构 | 清洁生产办公室 | 直属总经理指导，委派专人负责，并须具备以下能力： 1、熟练掌握清洁生产知识； 2、熟悉企业的环保情况； 3、了解企业的生产和技术情况 |
| 制定管理制度 | 清洁生产奖惩机制 | 建立清洁生产奖惩激励机制，协调全体职工参与清洁生产积极性。 |
| 加强内部管理 | 健全各种规章制度 | 1、要求工人严格按照操作规程进行操作，建立公平的奖惩制度； 2、加强对污染治理设施的运行管理和检修维护，防止污染物不经处理，直接排放。 |
| 搞好职工培训 | 清洁生产培训 | 加强对职工、工程技术人员、干部、车间班组长的清洁生产培训工作，以利于清洁生产目标的实现，并要针对培训内容，制定合理的培训计划。 |
| 开展清洁生产计划 | 清洁生产审计小组 | 有组织、有计划的开展清洁生产审计工作，逐步提高企业的清洁生产水平。 |

4环境质量现状调查与评价

4.1地理位置

盐山县位于河北省东南部、地处华北滨海平原。东邻海兴县，西邻孟村回族自治县，北邻黄骅市，距黄骅大港不到50km，南与山东省乐陵市、庆云县隔漳卫新河相望，东西横距45km，南北纵距31.6km，总面积801.12km2。交通便利，205国道、沧乐公路、海泊公路由县城交叉过境，为江浙一带至京津、东北必经之地。

本项目位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，厂址中心坐标为北纬37°55'10.84"，东经东经117° 3'46.92"。项目北侧为及东侧为农田，南侧为门市房，西侧为滕千路，隔路为洪浩集团。

4.2自然环境概况

4.2.1地形地貌

盐山县地处滨海平原区，地势平坦，洼地较多，大部分地区海拔高程在5～10m之间。最大高程在西南部（卸搂乡），海拔12.5m，最低处在东北部（边务乡），海拔4.68m，地势自西南向东北倾降，一般坡度为1/5000～1/15000。地貌类型分缓岗、二坡地、浅平洼地和小二坡地。南部为东西向缓岗地带，西部是较为平坦开阔的坡地及低洼地。

项目所在区域地势平坦，属平原地貌。

4.2.2水文地质

盐山县地质构造属华北陆台，为渤海台向斜的一部分。杨二庄断裂带大致沿马村庄义和村东入境，西南至大傅庄乡西和乐庄村西北，折向西北至边务乡黄店子，折向西至城关镇辛庄村北，折向南至山广公路大王铺桥东，折向西南中经常金乡孙金、孟店乡姜庄、韩集乡大高家至刘集乡大李、折向西至旧县镇小河刘南入山东省乐陵县境。以杨二庄断裂带为界，其左盘属黄骅凹陷中的小王庄凹陷，右盘为埕宁隆起。

新生代以来，隆起区处于长期沉静、堆积巨厚达700～800m的新生界地层，凹陷区厚度超过3000m。第四纪沉积隆起区（杨集乡）厚度为350m，凹陷区（边务乡）最大厚度达500m，主要为松散的陆相碎屑沉积，上步有海相沉积，局部地区有多层火山岩分布。第四纪沉积分层如下：

（1）下更新统（Q1）

冲积湖积物，本组自成一个沉积旋回，上部为红棕、棕红或黄绿色，下段为棕红、红褐混灰绿、锈黄色及厚层粘土、粉质粘土夹砂层。本组底板埋深380～550m。

（2）中更新统（Q2）

为冲积湖积的堆积物，自上而下是棕黄、黄棕至棕红，由粘土、粉质粘土、粉土夹多层砂层组成，砂层厚度大、粒度粗而富集，土层中见有明显的风化长石斑点，并发育有多层淋溶—淀积层。本组自成一个沉积旋回。本组底板埋深一般200～400m。

（3）上更新统（Q3）

为冲积洪积—冲积湖的堆积物，由黄到棕黄色粉土、粉质土夹分粉细砂、中细砂、中砂层组成。土中可溶盐量较高，与全新统地层基地连续沉积，构造地表下第一沉积旋回。本组的中下段夹薄层棕红色细密粘土。本组底板埋深一般120～220m。

（4）全新统（Q4）

以冲积为主，夹湖泊、海相沉积的堆积物，由灰黄、灰黑色含淤泥质粉土、粉质粘土夹中细砂、粉细砂组成，包气带岸性主要为砂质粘土、局部粉土，结构疏松。地层厚度一般30～40m。

4.2.3气候、气象

盐山县属东部季风暖温带半湿润大陆气候，四季分明，具有春早、夏涝、秋凉、冬干燥的特征。多年平均气温12.1℃，一年中的最冷月份为1月份，平均气温为-4.8℃，最热的7月份平均气温为26.5℃，年较差31.3℃。多年平均降水量550.4mm，降水量年际变化大，年内分配不均，春季和冬季干旱少雨，夏季为盛雨期。多年均风速3.7m/s，冬季偏北风，春末夏初偏南风，夏季雷雨风较多。年平均无霜期200天左右，年平均日照数2638.5h，最大冻土深度62cm。

4.2.4土壤植被

根据全县土壤普查统计，全县共6个土属39个土种。土壤母质主要为冲积和风积物，土壤以潮土为主，占全县总土地面积的99%以上，其次为盐土。潮土中以普潮土面积最大，分布最广，占总土地面积的85%以上，其次为盐化潮土，占14.7%，主要分布在县域东北部。全县土壤利用普遍较低，适宜小枣生长的土壤分布较广。

建设项目及周边无任何野生珍稀动植物。

4.3环境保护目标调查

项目位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，厂址占地为建设用地，建设条件良好。评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。

确定以大气评价范围内居民点为保护对象，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求；以厂区周围地下水为地下水环境保护目标，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；厂址周边200m内没有噪声敏感点，保护目标为当地环境，保护级别为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。厂区内土壤环境保护级别为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准要求，厂区外200m范围内农田土壤环境保护级别为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求。大气环境保护目标及保护级别见表4.3-1，地下水、声环境、土壤环境及生态环境保护目标及保护级别见表4.3-2，环境风险评价范围内环境保护目标情况见表4.3-3。

表4.3-1    大气环境保护目标及保护级别

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 曹宅村 | 117° 3'23.83" | 37°54'54.71" | 居民 | 536人 | 二类区 | SW | 520 |
| 圣佛镇 | 117° 3'50.34" | 37°55'2.81" | 居民 | 825人 | 二类区 | S | 140 |
| 王南良村 | 117° 4'50.64" | 37°55'12.27" | 居民 | 475人 | 二类区 | E | 1610 |
| 祝南良村 | 117° 5'20.25" | 37°55'10.41" | 居民 | 399人 | 二类区 | E | 2210 |
| 王窑厂村 | 117° 4'59.64" | 37°54'32.11" | 居民 | 725人 | 二类区 | SE | 2000 |
| 后田寨村 | 117° 2'27.16" | 37°54'25.84" | 居民 | 225人 | 二类区 | SW | 2110 |
| 丁吉科村 | 117° 3'34.12" | 37°56'14.74" | 居民 | 425人 | 二类区 | N | 1870 |
| 前孙吉村 | 117° 3'29.16" | 37°56'21.10" | 居民 | 325人 | 二类区 | N | 2120 |

表4.3-2  地下水、声环境及生态环境保护目标及保护级别

| 环境 要素 | 保护对象 | 相对 方位 | 与厂界距离m | 性质 | 敏感目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 区域地下水 | 区域地下水不受污染 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 声环境 | 当地声环境 | — | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| 土壤 环境 | 厂区内土壤环境 | 区域土壤环境不受污染 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准要求 |
|  | 厂区外200m范围内农田土壤环境 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求 |
| 生态 环境 | 维持现有环境现状 |

表4.3-3  环境风险评价范围内环境保护目标一览表

| 类别 | 保护对象 | 相对 方位 | 与厂界距离m | 距离风险源（m） | 性质 | 敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 曹宅村 | SW | 520 | 546 | 居住区 | 村民（536人） |
|  | 圣佛镇 | S | 140 | 166 |  | 村民（825人） |
|  | 王南良村 | E | 1610 | 1615 |  | 村民（475人） |
|  | 祝南良村 | E | 2210 | 2215 |  | 村民（399人） |
|  | 王窑厂村 | SE | 2000 | 2020 |  | 村民（725人） |
|  | 后田寨村 | SW | 2110 | 2130 |  | 村民（225人） |
|  | 丁吉科村 | N | 1870 | 1876 |  | 村民（425人） |
|  | 前孙吉村 | N | 2120 | 2126 |  | 村民（325人） |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | / | / | / |
| 地下水 | 环境敏感区名称 | 敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | / | / | / | / | / |

4.4环境质量现状监测与评价

本项目区域环境质量现状

项目区域环境空气质量引用原河北省环境保护厅发布的《2017年河北省生态环境状况公报》中沧州市空气质量数据；评价范围环境空气质量状况采用与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量监测点（沧县城建局、沧州电视转播站、沧州环保局）2017年基本污染物例行监测数据。

盐山长如秸秆科技有限公司委托沧州燕赵环境监测技术服务有限公司对曹宅村、盐山长如秸秆科技有限公司厂区、王南良村等3个位置潜层地下水及盐山长如秸秆科技有限公司厂区1个深层地下水质量关于pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO-、Cl-、SO42-、总氮、总磷等因子进行监测。本项目地下水评价等级为三级，潜层地下水监测点位选取曹宅村、盐山长如秸秆科技有限公司厂区、王南良村等3个位置，深层地下水监测点位选取盐山长如秸秆科技有限公司厂区。

盐山长如秸秆科技有限公司委托沧州燕赵环境监测技术服务有限公司对厂区内土壤3个柱状样点及1个表层样点，厂区外2个表层样点进行监测，土壤3个柱状样点及厂区西南侧1个表层样点监测因子为：PH；厂区内 1个表层样点监测因子为：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目及PH；厂区东南侧1个表层样点监测因子为：《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中8项基本项目及PH。本项目土壤评价等级为二级，厂区内土壤3个柱状样点及1个表层样点，厂区外2个表层样点进行监测。

沧州燕赵环境监测技术服务有限公司取得了相应质量技术监督局资质认定、计量认证，监测取样及分析方法符合导则有关环境质量现状监测的要求。

4.4.1环境空气质量现状监测与评价

#### 4.4.1.1环境空气质量达标区判定

根据原河北省厅发布的《2017年河北省生态环境状况公报》，2017年沧州市空气质量年均值为：SO231μg/m3、NO247μg/m3、PM10105μg/m3、CO-95per2.3mg/m3、O3-8H-90per195μg/m3、PM2.566μg/m3。SO2、CO-95per的年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，NO2、PM10、O3-8H-90per、PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

根据原河北省厅发布的《2017年河北省生态环境状况公报》，2017年沧州市环境空气质量日均值达标率情况见表4.4-1。

表4.4-1 2017年沧州市环境空气质量日均值达标率情况一览表

综上，沧州市环境空气质量年均值不达标因子为NO2、PM10、CO、03-8H-90per、PM2.5，日均值除SO2未出现超标外，其余因子均超标。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、03，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。因此，本项目所在区域沧州市为环境空气质量不达标区。

#### 4.4.1.2其他污染物环境质量现状

一、监测项目及频次：

表4.4-2    地下水监测项目及频次

| 项目 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO-、Cl-、SO42-、总氮、总磷。 | 潜层设3个监测点，分别为曹宅村、盐山长如秸秆科技有限公司厂区、王南良村；深层设1个监测点，为盐山长如秸秆科技有限公司厂区 | 地下水监测时间均为2天，每天取样1次。 |

表4.4-3    土壤监测项目及频次

| 项目 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| pH | 土壤3个柱状样点及厂区西南侧1个表层样点 | 土壤监测时间均为1天，每天取样1次 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目及PH | 厂区内 1个表层样点 |  |
| 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中8项基本项目及PH | 厂区东南侧1个表层样点 |  |

二、监测分析方法

表4.4-7   监测分析方法

| 项目 | 分析方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 生活饮用水标准检验方法感官方法性状和物理指标GB/T5750.4-2006中5.1玻璃电极法 | 0.1pH |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官方法性状和物理指标GB/T5750.4-2006中7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 0.05mmol/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官方法性状和物理指标GB/T5750.4-2006中8.1称量法 | -- |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法GB/T 11892-1989 | 0.5 mg/L |
| 挥发酚 | HJ 503-2009水质4-氨基安替比林分光光度法 | 0.0003 mg/L |
| 氨氮 | HJ 535-2009 水质纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
| 氟化物 | GB/T 7484-1987水质离子选择电极法 | 0.05 mg/L |
| 氯化物 | GB/T 11896-1989 水质硝酸银滴定法 | 2 mg/L |
| 硝酸盐氮 | GB/T 7480-1987 水质酚二磺酸分光光度法 | 0.02mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | GB /T 7493-1987 水质分光光度法 | 0.003 mg/L |
| 硫酸盐 | HJ/T 342-2007水质铬酸钡光度法 | 1 mg/L |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 4.1异烟酸－吡唑酮分光光度法 | 0.02mg/L |
| 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012 | 0.05mg/L |
| 磷酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 7.1磷钼蓝分光光度法 | 0.1mg/L |
| 钙 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T11905-1989 | 0.02mg/L |
| 钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 22.1火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |
| 镁 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T11905-1989 | 0.002mg/L |
| 钾 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 22.1火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 mg/L |
| 碳酸根 | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》DZ/T 0064.49-1993 | 5 mg/L |
| 重碳酸根 | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》DZ/T 0064.49-1993 | 5 mg/L |

三、监测时间和监测频次

监测时间为2018年6月2日，监测1天，每天测一次，并记录井深。

四、评价方法：采用单因子污染指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/ Cis

式中：Pi――监测点某因子的污染指数；

Ci――监测点某因子的实测浓度，mg/L；

Cis――某因子的环境质量标准值，mg/L。

pH值评价采用如下模式：

当实测pH值≤7.0时，SPHi＝（7.0-pHi）/(7.0-pHsmin)

当实测pH值＞7.0时，SPHi＝（pHi-7.0）/(pHsmax-7.0)

式中：SpHi――监测点pH值的污染指数；

pHi――监测点pH值的实测浓度，mg/L；

pHsmin――pH值的环境质量标准值下限；

pHsmax――pH值的环境质量标准值上限。

⑹评价标准：采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

⑺监测结果及评价：根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。

地下水质量现状监测及评价结果，见下表。

表4.4-8      潜层地下水现状监测结果统计表单位：mg/L(pH为无量纲)

| 监测点 | 监测项目 | 标准值mg/L | 浓度值 | 标准指数 | 超标率% | 最大 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹宅村 | pH | 6.5～8.5 | 7.24 |  | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 450 | 11517 | 25.5 | 100 | 24.5 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 | 94710 | 94.7 | 100 | 93.7 |
|  | 耗氧量 | 3.0 | 0.8 | 0.26 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 0.002 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.2 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 250 | 48100 | 192.4 | 100 | 191.4 |
|  | 氟化物 | 1.0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮 | 20 | 3.84 | 0.192 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.02 | 0.017 | 0.85 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 250 | 11600 | 46.4 | 0 | 45.4 |
|  | 氰化物 | 0.05 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | K+ | -- | 218 | -- | -- | -- |
|  | Na+ | -- | 26900 | -- | -- | -- |
|  | Ca2+ | -- | 856 | -- | -- | -- |
|  | Mg2+ | -- | 3150 | -- | -- | -- |
|  | CO32- | -- | ND | -- | -- | -- |
|  | HCO3- | -- | 156 | -- | -- | -- |
|  | 总氮 | -- | 11.2 | -- | -- | -- |
|  | 总磷 | -- | 0.2 | -- | -- | -- |
| 厂区 | pH | 6.5～8.5 | 7.15 | -- | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 450 | 11811 | 26.2 | 100 | 25.2 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 | 87956 | 87.9 | 100 | 86.9 |
|  | 耗氧量 | 3.0 | 0.7 | 0.23 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 0.002 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.2 | 0.17 | 0.85 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 250 | 45200 | 180.8 | 100 | 179.8 |
|  | 氟化物 | 1.0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮 | 20 | 2.71 | 0.135 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.02 | 0.019 | 0.95 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 250 | 10300 | 41.2 | 100 | 40.2 |
|  | 氰化物 | 0.05 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | K+ | -- | 239 | -- | -- | -- |
|  | Na+ | -- | 26900 | -- | -- | -- |
|  | Ca2+ | -- | 845 | -- | -- | -- |
|  | Mg2+ | -- | 3260 | -- | -- | -- |
|  | CO32- | -- | ND | -- | -- | -- |
|  | HCO3- | -- | 184 | -- | -- | -- |
|  | 总氮 | -- | 9.83 | -- | -- | -- |
|  | 总磷 | -- | 0.2 | -- | -- | -- |
| 王南良村 | pH | 6.5～8.5 | 7.46 | -- | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 450 | 10889 | 24.1 | 100 | 23.1 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 | 82604 | 82.604 | 100 | 81.604 |
|  | 耗氧量 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 0.002 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.2 | 0.11 | 0.55 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 250 | 42800 | 171.2 | 100 | 170.2 |
|  | 氟化物 | 1.0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮 | 20 | 4.74 | 0.237 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.02 | 0.012 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 250 | 9240 | 36.96 | 100 | 35.96 |
|  | 氰化物 | 0.05 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | K+ | -- | 189 | -- | -- | -- |
|  | Na+ | -- | 25400 | -- | -- | -- |
|  | Ca2+ | -- | 822 | -- | -- | -- |
|  | Mg2+ | -- | 2980 | -- | -- | -- |
|  | CO32- | -- | ND |  |  |  |
|  | HCO3- | -- | 134 |  |  |  |
|  | 总氮 | -- | 13.6 | -- | -- | -- |
|  | 总磷 | -- | 0.1 | -- | -- | -- |

表4.4-9       深层地下水现状监测结果统计表单位：mg/L(pH为无量纲)

| 监测点 | 监测项目 | 标准值mg/L | 浓度值 | 标准指数 | 超标率% | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | pH | 6.5～8.5 | 8.032 | -- | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 450 | 170 | 0.37 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 | 2042 | 2.042 | 100 | 1.042 |
|  | 耗氧量 | 3.0 | 1.21 | 0.40 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 0.002 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.2 | 0.09 | 0.45 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 250 | 637 | 2.548 | 100 | 1.548 |
|  | 氟化物 | 1.0 | 2.0 | 2 | 100 | 1 |
|  | 硝酸盐氮 | 20 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.02 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 250 | 179 | 0.716 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.05 | ND | -- | 0 | 0 |
|  | K+ | -- | 2.92 | -- | -- | -- |
|  | Na+ | -- | 605 | -- | -- | -- |
|  | Ca2+ | -- | 15.3 | -- | -- | -- |
|  | Mg2+ | -- | 27.8 | -- | -- | -- |
|  | CO32- | -- | ND | -- | -- | -- |
|  | HCO3- | -- | 391 | -- | -- | -- |
|  | 总氮 | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
|  | 磷酸盐 | -- | ND | -- | -- | -- |

由上表可知，各监测点潜层地下水pH、耗氧量、氟化物、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氨氮等以及饮用水层pH、总硬度、耗氧量、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氨氮标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，潜水层总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐以及饮用水层溶解性总固体、氟化物等标准指数大于1，不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

根据该区历史监测情况分析，超标原因与本项目所在区域地质结构有关，沧州地处洪积平原区，地势平缓，潜层地下水开采层为第一含水组，地下水埋深较浅，排泄方式以人工开采为主，其次是潜水蒸发，侧向径流微弱，土壤中矿物成分经过不断风化淋溶，造成地下水化学成分逐渐增多，另外项目所在区域地质构造及沿海地区受海水侵蚀，潜层水与海水水质比较接近。

本项目通过加强防腐、防渗措施，开展环境监理，加强环保监管、监测力度等措施，切断对地下水的污染途径，确保项目不污染地下水。

4.4.3声环境质量现状监测与评价

⑴监测布点

在项目厂区东、西、南、北厂界外1m各设置1个监测点，总计4个监测点位。

⑵监测方法

监测方法按国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。

⑶监测频率

2018年6月1日，监测1天，昼间和夜间各测一次。

⑷厂界噪声现状监测及评价结果

声环境现状监测及评价结果，见表4.4-10。

表4.4-10    厂界噪声现状监测及评价结果单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测点 | 1#西厂界 | 2#北厂界 | 3#东厂界 | 4#南厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月9日 | 昼间 | 55.9 | 55.3 | 55.2 | 56.9 |
|  | 夜间 | 43.6 | 46.5 | 44.8 | 45.6 |
| 2019年1月10日 | 昼间 | 57.5 | 55.5 | 56.0 | 56.8 |
|  | 夜间 | 44.6 | 43.9 | 45.7 | 45.1 |
| / | 评价标准 | 昼间 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  | 夜间 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | 昼间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4.4-10可知，项目厂界昼间声级值在55.3 ~57.5dB(A)，夜间声级值范围为43.6~46.5dB(A)，厂界现状噪声监测值均小于标准值，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

4.5区域污染源调查

4.5.1调查内容

对评价区域主要排污工业企业的基本状况及其主要污染物排污情况进行调查，其中：废气污染源调查因子为：烟（粉）尘、SO2、NOx；废水污染源调查因子为：COD、氨氮。

4.5.2调查结果

经初步调查，圣佛工业园区内区域污染源见下表4.5-1。其中，废气污染源调查因子为：烟尘、SO2、NOx；废水污染源调查因子为：COD、氨氮。

5环境影响预测与评价

5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.3大气预测结果分析

①预测模式

根据导则的要求，本项目采用二级评价，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，采用ARESCREEN估算模式计算。

②预测因子

本次评价预测因子为颗粒物。

③预测参数

本项目为新建项目，设4根排气筒，废气污染源源强参数汇总见下表。

表5.2-8点源调查清单

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| P1 | 117° 3'45.88" | 37°55'13.14" | 6.91 | 18.0 | 0.5 | 25 | 28.30 | 颗粒物 | 0.72 | kg/h |
| P2 | 117° 3'49.69" | 37°55'13.48" |  | 18.0 | 0.5 | 25 | 28.30 | 颗粒物 | 0.72 | kg/h |
| P3 | 117° 3'46.71" | 37°55'9.54" |  | 18.0 | 0.5 | 25 | 28.30 | 颗粒物 | 0.72 | kg/h |
| P4 | 117° 3'49.74" | 37°55'9.99" |  | 18.0 | 0.5 | 25 | 28.30 | 颗粒物 | 0.72 | kg/h |

表5.2-9面源调查清单

| 污染源名称 | 坐标（生产车间西北角） | 海拔高度/m | 矩形面源 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 生产车间 | 117° 3'47.13" | 37°55'8.87" | 6.91 | 160 | 60 | 15 | 颗粒物 | 1.8 | kg/h |

估算模型所用参数见表。

表5.2-10  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 41.1℃ |
| 最低环境温度 | -20.2℃ |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 1 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

④评价等级和环评范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）选取其推荐的ARESCREEN估算模型对本项目营运期大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表5.2-11 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表5.2-12：

表5.2-12项目Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源 | 污染因子 | 评价标准（μg/m3） | 距离（m） | 最大落地浓度（μg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1排气筒 | 颗粒物 | 450 | 372 | 6.807 | 1.51267 |
| P2排气筒 | 颗粒物 | 450 | 372 | 6.807 | 1.51267 |
| P3排气筒 | 颗粒物 | 450 | 372 | 6.807 | 1.51267 |
| P4排气筒 | 颗粒物 | 450 | 372 | 6.807 | 1.51267 |
| 生产车间 | 颗粒物 | 900 | 199 | 76.56 | 8.50668 |

由以上ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知，P1、P2、P3及P4排气筒点源排放的颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，生产车间面源排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，污染物的最大地面浓度占标率Pmax=8.50668%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级方法，确定该项目评价等级为二级。

根据以上分析，最终确定项目大气评价等级为二级，根据导则中的相关规定：项目大气评价范围为以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域，总面积为25km2。

（三）防护距离计算

⑴大气环境防护距离

大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)推荐模式中的“大气环境防护距离模式”计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离。对于超出厂界以外的范围，确定为工程大气环境防护区域。

大气环境防护距离计算方法如下：

- 模型为AERSCREEN3模型（Ver1.1版）。

②计算选项：

农村选项

测风高度=10m

气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合

③计算点

为离源中心10m到2500m，在100m内间隔采用10m，100m以上采用50m。计算点相对源基底高均为0。

④计算输出

环境防护距离取值方法为：（离面源中心）达到环境质量标准的最小距离（m)。

经计算，项目各大气污染源对应的环境防护距离见表5.2-17。

表5.2-17大气环境防护距离计算结果表

| 污染源 | 面积（m2） | 污染物 | 排放情况 | 标准值(mg/m3) | 防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 9600 | 颗粒物 | 1.8kg/h | 0.9 | 无超标点 |

通过计算可知，本项目生产车间无组织排放大气防护距离计算结果均为无超标点。因此，无需设定大气环境防护距离。

⑵卫生防护距离

本项目无组织排放污染物主要为颗粒物，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

①计算方法与依据

有害气体的无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离按（GB/T3840-91）规定的公式计算：

式中：Q—污染物无组织排放量，kg/h；

Cm—标准中规定的居住区污染物一次浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。

②卫生防护距离计算结果见表5.2-18。

表5.2-18 项目卫生防护距离计算结果

| 污染物 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D | 计算值 （m） | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产过程 | 颗粒物 | 700 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 53 | 100 |

经计算得出：本项目的Lmax=53m，根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级。故确定本项目卫生防护距离为100m。

在卫生防护距离内不得建设居民区、学校、医院和其它环境敏感设施。项目厂界距最近居民点圣佛镇为140m，满足卫生防护距离的要求。

5.2.2地表水环境影响分析

5.2.2.1源强分析

a）生产废水

第一次挤出机挤水产生挤出液全部回用于1号软化腔。

第二次挤出机挤水产生挤出液，其中75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家。

b）生活污水

本项目劳动定员20人，职工人均用水量40L/d计，生活污水产生系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d (192m3/a)，污水中各污染物产生浓度及产生量分别为：COD：220mg/L，0.042t/a，氨氮：18mg/L，0.0035t/a，SS：180mg/L，0.035 t/a，BOD5：180mg/L，0.035 t/a，生活污水水质较好，水量较小，泼洒厂区地面抑尘。厂区设防渗旱厕，定期清掏。

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中地表水环境影响评价级别划分原则，水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。

表5.2.2.1-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

（2）评价等级确定

根据上表，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。本项目无污水排放，不进行预测与分析。

5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1区域环境水文地质条件

#### 5.2.3.6地下水环境影响评价结论

综上所述，正常状况下本项目污染物不会对地下水环境产生污染影响。非正常状况下，生产车间地面防渗措施出现老化破损，可通过及时检查进行修复；地下储罐安装泄漏检测装置，在物料发生跑冒滴漏情况下，可及时发现并进行修复处置。在防渗旱厕底部出现破裂导致废水泄漏的非正常状况下，在预测期内泄漏废水污染物对地下水的影响主要集中在厂区附近，影响范围内无居民饮用水水源井，因此防渗旱厕非正常状况泄漏废水不会对居民饮用水水源井水质产生污染影响。因此，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。因此，本项目对地下水环境影响可以接受。

5.2.4声环境影响预测和评价

#### 5.2.4.1声源源强分析

由工程分析可知，本项目噪声污染源主要为破碎机、揉搓机、筛分机、双连搅拌机、高浓磨、冷却风机以及崩类等设备运行过程中产生的机械噪声，产噪声级为65～75dB(A)。本项目选用产噪低的先进设备，采取厂房隔声等措施控制噪声对周围环境的影响，降噪值为15～25dB(A)。

生产设备的声级值、降噪措施及噪声效果见表5.2.4-1。

表5.2.4-1   主要噪声源情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 台(套) | 源强 [dB(A)] | 降噪措施 | 隔声降噪效果[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 4 | 75 | 厂房隔声 | 15~20 |
| 2 | 筛分机 | 4 | 65 | 厂房隔声 | 15~20 |
| 3 | 揉搓机 | 4 | 70 | 厂房隔声 | 15~20 |
| 4 | 揉丝机 | 4 | 65 | 厂房隔声 | 15~20 |

#### 5.2.4.2预测范围、点位与评价因子

⑴预测范围及点位

①噪声预测范围为：厂界外1m；

②厂界噪声点位：在东、南、西、北厂界各设置一个接受点。

⑵预测因子

厂界噪声预测因子：等效连续A声级。

#### 5.2.4.3预测范围、点位与评价因子

⑴预测模式

①室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)──距声源r米处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc──附加衰减量。

A、几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

B、遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。

C、空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每1000m空气吸收系数。

D、附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

A、首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

B、计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

C、计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以25dB(A)作为厂房围护的隔声量。

D、将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct；

式中：S为透声面积，m2。

E、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

（）

()

()

⑴预测步骤

①以本项目厂区中部为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：

③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：

④将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

#### 5.2.4.4预测结果

根据建设项目噪声源的具体分布及至预测点的距离，确定建设项目设备声源均为点声源。

为与现状值相比较，本评价选取现状监测点作为预测点，将声源资料及其它有关参数带入预测公式计算，并与本底叠加，预测结果见表5.2.4.4-1。

表5.2.4.4-1  预测结果     单位：dB（A）

| 点 位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 |
| 南厂界（1#) | 53.5 | 34.6 | 55.4 | 44.7 | 34.6 | 46.9 |
| 北厂界(2#) | 52.8 | 40.3 | 56.2 | 43.2 | 40.3 | 45.8 |
| 西厂界（3#） | 54.1 | 43.8 | 52.7 | 42.2 | 43.8 | 45.4 |
| 东厂界（4#） | 55.6 | 50.1 | 56.9 | 44.4 | 48.1 | 48.2 |
| 标准 | 65 | 55 |

经预测项目噪声污染源对四周厂界噪声的贡献值在34.6-48.2dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准要求。昼间噪声预测值在52.7-56.9dB（A）之间，夜间噪声预测值在45.4-48.2dB（A）之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。

5.2.4固体影响分析

本项目涉及的固废主要为：筛分分离粒径较大的破碎物、布袋除尘器回收粉尘、厂区职工生活垃圾。

筛分分离粒径较大的破碎物（200kg/a）及布袋除尘器回收粉尘（2053t/a），由厂家回收。

厂区职工产生生活垃圾（3t/a），统一收集后由环卫部门清运处理。

上述固废均得到了合理的处理与处置，对周围环境影响较小。

5.2.5生态影响分析

本项目土地全部为建设用地，厂区内厂房覆盖率大于60%。拟建项目用地为平整过的土地，上面无植物覆盖，施工过程中会产生少量的水土流失，施工期对周围环境的生态影响是局部的、暂时的，随着工程的完工而消失。

项目位于河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，区域内部分土地已被企业征用建成了厂房，区域内土壤属深海盐化潮土，地表土壤以壤质潮土、沼泽土和盐土为主，土壤含盐量大，植物覆盖率较低，拟建项目对周围生态环境影响较小。

项目建成后，在生产区以及厂区道路两侧进行绿化，绿地以乔木、灌木和草本植物相结合的方式进行建设，在绿地内种植一些吸附性强的植被，降低了因项目建设带来的不利影响；在1~3年后随着厂区半自然生态系统的形成，将在一定程度上对生态环境产生正影响。

5.2.6土壤环境影响分析

5.2.6.1预测评价范围

厂区内土壤环境及厂区周围200m范围内土壤环境。

5.2.6.2预测评价时段

本项目选取运营期，厂区内储存有氢氧化钠物料时段作为评价时段。

5.2.6.3情景设置

本项目周围土壤环境土地为碱性土地。双氧水为酸性物质，氢氧化钠为碱性物质，故选取氢氧化钠罐体发生泄漏作为非正常工况。根据预测储罐泄漏速率5.17kg/s，从泄漏到发现持续5min，因此物料最大泄漏量为5.17kg/s*5min*60s=1.551t/次≈1.551m3/次。

5.2.6.4预测与评价因子

预测与评价因子选取PH。

5.2.6.5预测评价标准

厂区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；周围农田环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

5.2.6.6预测与评价方法

5.2.6.7预测结果

5.6.8预测评价结论

通过采取罐体设置防渗层，定期检查，安装物料泄漏检测装置等措施，营运过程中企业加强管理，企业营运过程中应做到：

①企业应当建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

②企业应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周围的土壤，并按照规定公开相关信息。

③在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

通过以上管理措施，企业可以有效的控制项目对土壤环境的污染。

5.3环境风险评价

5.3.1环境风险评价目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，分析可能发生的突发性事件或事故（一般不包括认为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏可能造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照国家环保总局环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对建设项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

为避免和控制事故的发生，减轻风险事故对周围环境的影响，需对本项目运行过程中可能发生的对环境造成影响的事故风险进行分析。本项目环境风险评价的主要目的是：

①根据项目特点，对生产装置和搬运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别。

②针对可能发生的主要事故，分析腐蚀性事故对环境和社会环境的影响，提出为减轻影响应采取的缓解措施。

③有针对性的提出切实可行的风险防范措施和事故应急预案。

5.3.2环境风险评价的程序

环境风险评价的程序见图5.3.2-1。

图5.3.2-1 环境风险评价流程框图

5.3.3风险识别

5.3.3.1风险源识别

根据本项目的特点，本项目生产类型单一，原料为秸秆、氢氧化钠及双氧水，产品为纤维原料。

本项目涉及的风险物质主要为氢氧化钠及双氧水。

5.3.3.2风险物质识别

本项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目所涉及到的有较大环境风险的为氢氧化钠及双氧水（健康危险急性毒性物质；临界量50t）。

表5.3.3.2-1 物质危险性一览表

| 序号 | 物质名称 | 物化性质 | 易燃易爆性 | 毒性 | 毒性 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢 | 无色液体，沸点：158℃，闪点：120℃ | 非易燃物质 | 大鼠经皮LD50：4060mg/kg | 一般毒性 |
| 2 | 氢氧化钠 | 固碱为白色不透明固体，液碱为无色或略带暗红色的粘稠液体，熔点：318.4℃，沸点：1390℃ | 非易燃物质 | LC50:无资料 | -- |

5.3.4环境风险源项分析

5.3.4.1生产、存储过程环境风险

本项目的风险类型主要是风险物质（氢氧化钠/双氧水），在项目运营过程中，由于某些原因导致泄漏，并未得到及时有效的控制，造成毒害、爆炸、火灾事故。根据化学工业部科学技术情报研究所编辑的《全国化工事故案例集》以及今年国内外化工行业的典型事故

5.3.4.2最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故中是指导致有毒有害物质泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。本项目最大可信事故定为氢氧化钠及双氧水泄漏。

5.3.5环境风险源项分析

5.3.5.1泄漏突发事故场所分析

根据对本项目原辅材料及产品的化学物理、毒理特性及危险性的分析，在其储存及生产过程中主要存在的风险事故为泄漏，具体生产车间/罐区/仓库/原材料堆场等危险场所事故分析结果见表5.3.5.1-1。

表5.3.5.1-1 场所事故分析结果一览表

| 危险有害因素类别 | 生产车间 | 罐区 | 仓库 | 原材料堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | √ | √ |  |  |

5.3.5.2其他环境风险

危险物质在其运输过程中装卸、运送、仓储环节中均存在对环境造成风险的概率。危险货物运输过程中，由于收到多次搬运装卸，因温度、压力的变化，重装重卸、操作不当，均易造成气体扩散、液体泄漏，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故，这类事故应急处理，应按照应急就近原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止污染物扩散至环境，渗漏处理要针对不同的危险物质采用相应的方法。

（1）包装

危险物品的包装应符合《危险货物包装标志》（GB190-90）以及《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）中相应要求。

①危险货物运输包装应结构合理，具有一定强度，防护性能好。包装的材质、型式、规格、方法和单件质量（重量），应与所装危险货物的性质和用途相适应，并便于装卸、运输和储存。

②包装应质量良好，其构造和封闭形式应能承受正常运输条件下的各种作业风险，不应因温度、湿度和压力的变化而发生任何渗（撒）漏，包装表面应清洁，不允许粘附有害的危险物质。

③包装封口应根据内容物性质采用严密封口、液密封口或气密封口。

（2）运输管理

项目危险物品的运输应符合相应法规的要求，如《危险货物运输规则》《危险货物品名表》、《危险货物分类于品名编号》（GB6944-86）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）等。

（3）装卸

项目危险物品的装卸应做到：防震、防撞、防倾倒；断火源、禁火种；防潮、防水；通风、降温；冷藏；禁氧化物；配备防毒、防护用品、防酸碱和油污等有机物。

（4）储存保管

项目危险物品的储存保管应做到：防火防爆；通风、降温；挡光照雨淋；自控报警。储存管理应符合国务院《化学危险物品安全管理条例》和公安部《仓库防火安全管理规则》。

①贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。

②贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响。

③化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要， 并符合 GBJ16 第十章第一节的有关规定。

④化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。

（5）化学危险品的养护

①化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况，有无泄漏。

②化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化，包装破损、泄漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。

④贮存化学危险品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度。化学危险品出入库前均应按合同进行检查验收，等级，验收内容包括数量、包装及危险标志。

⑤经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。

⑥进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

⑦装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

⑧装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

（6）事故应急工程措施（消防措施）

为在事故发生时能够及时对事故进行处理和救援，使事故的发生情况得到减缓，减轻事故对环境及人员带来的危害，项目还应搞好事故应急的工程措施，主要有以下措施：

（1）生产车间设置相应的灭火器，并设置火灾报警器。储罐区外设置消火栓，定期对消防设备进行维护保养和检查。

（2）氢氧化钠储罐及双氧水储罐为地下罐，罐区设置防渗池，并安装泄漏检测装置。

（3）消防及事故处理系统:

本项目车间发生火灾时，参照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)相关规定，消防水用量20L/s，消防时间按2小时计，总用水量为144m3。工程规划建设200m3消防废水收集池，消防废水经收集后定期交由有资质单位处理处理，不外排。

采取上述措施后，可将事故情况下废水全部收集处理，不外排，避免对周边环境产生污染。

5.3.6风险防范措施分析

5.3.6.1风险防范措施

（1）事故风险防范措施

①合理规划运输路线及运输时间；

②危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定， 专车专用。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险 品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

③在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。

（2）风险防范措施

①加强易燃品管理

贮存场所建筑符合《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)的有关规定；易燃原 料统一管理，周围设置警示牌，配备消防器材，并由专人负责管理。

②火灾应急处理措施

一旦发生事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员；停止厂区的全部生产活动，关闭所有管线；向应急中心汇报事情的事态，初步预测可能对人员、管线和设备等造成的危害；调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下，及时开展灭火行动；由应急中心领导和相关安全、环保专家紧急商定是否需要把厂区其余的化工品从厂区撤离，并制定撤离方案；针对火灾现场的人员和管线设备等，采取保护性 措施，如开启水喷淋为其他未燃烧的储存设施喷洒冷却水，降低火焰辐射强度，减轻人员伤亡和避免火灾蔓延；在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或者侧风向，保证人员安全；灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并应仔细查看现场，防止死灰复燃 现象发生。

③消防抢险措施

消防人员到位，围出安全隔离区；调集启动消防水泵确保事故现场用水。

救援人员发出火灾警报，疏散无关人员，停止厂区一切生产活动，关闭所有物料输送管线；

通知周边相关企业，做好应急准备，请求支援。

5.3.6.2应急预案框架

本项目应建立重大事故管理和应急计划，设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地有关应急救援部门建立正常的定期联系，突发事故应急预案框架见表 5.3.6.2-1。

表5.3.6.2-1突发事故应急预案框架表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急组织 | 设厂指挥部和专业救援队伍 |
| 4 | 应激状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程度 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 主要包括消防器材，防护服装，砂土等 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施 |
| 7 | 应急防护措施、消除泄漏措施方 法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，消防现场泄漏物、降低危害。配备相应的设施器材。控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备的配备 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业队伍对事故现场进行侦查监测，对事故性质和后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急状态终止和恢复措施 | 规定应急状态终止程度，事故善后处理，恢复措施，临近区域接触事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 11 | 记录与报告 | 应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，专门部门负责 |

本项目采取风险防范措施，使环境风险事故发生的概率降低到较低水平，但一旦发生事故需要采取相应的应急措施，控制和减轻事故危害，因此必须制定事故应急预案。企业的事故应急预案应与社会公共应急预案实现联动并报相关部门备案， 应急预案应以在备案部门的备案为准。

5.3.7风险评价结论

本项目为纤维原料生产，原料为秸秆、氢氧化钠及双氧水。通过风险源辨识分析，本项目不存在重大危险源。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全生产的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全生产规章制度及应急预案；生产过程中，加强生产管理，注意做好危化品（氢氧化钠及双氧水）在运输、储存、使用过程中的风险事故防范工作，避免泄漏等事故的发生，做好废水事故排放防范控制工作。

评价认为，项目的风险管理措施可靠、有效，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，在认真落实本评价针对安全生产以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在本地实施是可行的。

5.3.8建设项目环境风险措施验收内容

建设项目环境风险措施验收内容见表5.3.8–1。

表5.3.8–1  建设项目环境风险措施验收内容

| 对象 | 事故应急设施及措施 |
| --- | --- |
| 氢氧化钠及双氧水罐区 | 设置防渗池，安装泄漏检测装置 |
| 生产车间、原材料堆场 | 配备灭火器、消防栓 |
| 消防水池 | 1座，容积200m3 |
| 消防废水池 | 1座，容积200m3 |

6污染防治措施可行性分析

6.1废气污染源防治措施可行性分析

拟建项目共建4条工艺相同的秸秆提取纤维原料和有机肥加工生产线，配有4套布袋除尘+4根排气筒的处理设施，现以一条生产线为例说明。项目运营过程中粉碎、揉搓、筛选分离、揉丝机加工、1号软化腔投加入料过程产生颗粒物，粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机等所有设备均为密闭，在粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机落料点各设置1个集气罩，共设置4个集气罩，收集效率95%；1号软化腔废气由管道收集，集气罩收集废气及管道收集废气合并送1套布袋除尘器处理，风机风量20000 m3/h，颗粒物去除效率99%，处理后废气经18m高排气筒排放。通过核算，进布袋除尘器前颗粒物产生量518.4t/a，产生速率72kg/h，产生浓度3600mg/m3，出布袋除尘器后颗粒物排放量5.184 t/a，排放速率0.72 kg/h，排放浓度36 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放限值要求。

治理措施介绍：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。技术成熟可靠，措施可行。

6.2废水污染源防治措施可行性分析

项目生产过程无废水外排，生活污水泼洒厂区地面抑尘。

a）生产废水

第一次挤出机挤水产生挤出液全部回用于1号软化腔。

第二次挤出机挤水产生挤出液，其中75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家。

b）生活污水

本项目劳动定员20人，职工人均用水量40L/d计，生活污水产生系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d (192m3/a)，污水中各污染物产生浓度及产生量分别为：COD：220mg/L，0.042t/a，氨氮：18mg/L，0.0035t/a，SS：180mg/L，0.035 t/a，BOD5：180mg/L，0.035 t/a，生活污水水质较好，水量较小，泼洒厂区地面抑尘。厂区设置防渗旱厕，定期清掏。

综上：项目运营过程中无废水外排，对周围地表水环境影响较小，措施可行。

6.3噪声防治措施可行性论证

本项目主要噪声为破碎机、揉搓机、筛分机、揉丝机等设备运行产生噪声，单台设备噪声值范围在65～75dB（A）之间。设备优先选用低噪声设备，采取局部减振、隔声、消声、软连接等措施处理，尽量使设备置于室内。建设项目采取以上减噪防噪措施治理后，再经厂房隔声和距离衰减主要噪声源噪声级可降低10～15分贝左右，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。厂址距离最近的居住区较远，因此，工程投产后不会对周围声环境产生明显影响，所采用的噪声治理措施可行。

6.4固体废物防治措施可行性论证

本项目涉及的固废主要为：筛分分离粒径较大的破碎物、布袋除尘器回收粉尘、厂区职工生活垃圾。

筛分分离粒径较大的破碎物（200kg/a）及布袋除尘器回收粉尘（2053t/a），由厂家回收。

厂区职工产生生活垃圾（3t/a），统一收集后由环卫部门清运处理。

上述固废均得到了合理的处理与处置，对周围环境影响较小，措施可行。

6.5防渗措施可行性论证

为防止生产过程中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目拟对生产车间（生产区域）、生产车间（非生产区域）、氢氧化钠罐区、双氧水罐区、仓库、原材料堆场、办公休息区及厂区道路等均采取防渗处理。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目污染物类型为“其他类型”。

依据本项目平面布置，本项目生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区为重点防渗区，防渗技术参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求执行，本项目生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场为一般防渗区，办公休息区及厂区道路等为简单防渗区。

（1）项目重点防渗区

生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区等地面及四壁应按相应规范进行防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s。

（2）项目一般点防渗区

生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场应进行防渗处理，防渗系数小于1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区防治措施：

办公休息区及厂区道路等其他非生产区域采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

综上所述，本项目一般防渗区符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关要求，重点防渗符合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求，因此工程防渗措施可行。

6.6土壤环境保护措施可行性论证

通过采取罐体设置防渗层，定期检查，安装物料泄漏检测装置等措施，营运过程中企业加强管理，企业营运过程中应做到：

①企业应当建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

②企业应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周围的土壤，并按照规定公开相关信息。

③在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

通过以上管理措施，企业可以有效的控制项目对土壤环境的污染，措施可行。

7环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

7.1 环境保护设施投资估算

为实现工程运行过程对环境污染的控制，在建设项目中必须投入一定比例的环保资金，用于环保设施及与环境保护有关的项目。各项环保措施及投资估算见表7.1-1。

表7.1-1   环保投资估算一览表

| 序号 | 处理对象 | 环保设施及措施 | 数量（台/套） | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+ 18m高排气筒 | 4 | 50 |
| 固废 | 粒径较大破碎物、回收粉尘 | 回用于生产 | -- | -- |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | -- | 0.02 |
| 噪声 | 生产设备 | 选用低噪声设备，设减震垫，车间隔声 | -- | 2 |
| 地下水 | 防渗区 | 重点防渗区（生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区）；一般防渗区（生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场）；一般防渗区（办公休息区及厂区道路） |  | 5 |
| 小计 | 57.02 |
| 风险 | 详见表5.3.10-1 | -- | 10 |
| 施工期 | 主要为施工期扬尘、废水、固废及噪声的处理措施 | -- | 5 |
| 合计 | 72.02 |

7.2环境经济效益分析

本项目工程总投资20000万元，其中环保投资为72.02万元，环保总投资占项目总投资的0.35%。

⑴环保设施经营支出：

①环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a——固定资产形成率，取85%；

C0——环保总投资，万元；

n——折旧年限，取10年。

②环保设施运行费用C2

参照国内其他企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费用可按环保投资的10%计算。

C2=C0×10%

③环保管理费用C3

环保管理费用包括企业部门的办公费、监测费和技术咨询费。按环保设施折旧费与运行费用之和的5%计算。

C3=（C1+C2）×5%

④环保设施经营支出C

C=C1+C2+C3

经上述计算后，该项目环保设施经营支出费用为57.692万元，环保设施经营支出见表7.1-2。

表7.1-2      环保设施经营支出

| 环保设施经营支出 | 经营支出（万元） |
| --- | --- |
| 环保设施投资折旧费用C1 | 6.12 |
| 环保设施运行费用C2 | 7.2 |
| 环保管理费用C3 | 0.67 |
| 合计C=C1+C2+C3 | 13.99 |

7.3环境效益分析

本项目环保措施主要有以下几个方面：通过布袋除尘器对颗粒物进行处理可使废气达标排放。通过对重点防渗区（生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区）；一般防渗区（生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场）；一般防渗区（办公休息区及厂区道路）等进行防渗处理，防止事故排放时污染物对地下水环境造成的影响。因此，本项目环保设施投入运行后，将使污染物排放量显著降低，减少对环境的危害。

7.4社会效益分析

该项目投产后能够实现利润总额约5674万元/年，将有效的推动当地经济的发展；提供各类管理、技术、操作及生产辅助等人员20人，为当地提供就业机会；项目营运期每年可为国家提供各种税收，对当地经济的发展起着积极的作用，具有良好的发展前景和社会效益。

综上，项目投产后所带来的利润总额约5674万元/年，环保设施经营支出13.99万元/年，污染治理运行费用占年利润总额的0.25%，该拟建项目完全有能力承担污染治理及环保设施的日常运行费用，且环保设施的运行将取得较好的环境效益。综上所述，本工程的实施具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

该项目的建设将有效的推动当地经济的发展，为当地剩余劳动力提供就业机会；项目营运期每年可为国家提供各种税收，对沧州市及渤海新区经济发展的起着积极的作用，具有良好的发展前景和社会经济效益。

8环境管理与监测计划

加强企业环境管理，加大企业环境监测力度，是严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，切实落实环境保护措施，严格控制污染物排放总量，有效改善生态环境的重要举措之一。因此，根据该项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定环境保护管理与监测计划是非常必要的。

8.1环境保护管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

8.1.1环境管理机构

为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。

公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作。下设环保科，设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员具体负责项目的环境管理和污染防治。

8.1.2 环境管理机构职能

环境管理工做有安全环保部门负责，主要负责如下工作：

⑴根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

⑵负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑶负责环境监测工作，掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

⑷负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况；

⑸制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作；

⑹建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等；

⑺负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。

8.1.3项目运行期的环境保护管理

⑴根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

⑵负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

⑶该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑷负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

⑸建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

8.2污染物排放管理要求

8.2.1企业环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，沧州临港永兴化工有限公司应通过专门机构对本单位真实环境信息进行公开。

（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、负责人、生产地址、联系方式，以及主要产品及规模；

（2）排污信息：包括主要污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）污染防治设施的建设和运行情况；

（4）环境监测计划。

公开方式：通过公司网站、信息公开平台等便于公众知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

8.2.2污染物排放清单及管理要求

表8. 2-1   本项目污染物排放清单

| 项目 类别 | 工程组成 | 原辅材料要求 | 环保措施及 主要运行参数 | 污染物种类 | 排放浓度 | 总量指标 | 污染物排放的分时段要求 | 排污口信息 | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 破碎、揉搓、筛分、揉丝、1号软化腔 | / | 经布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放 | 颗粒物 | 36 mg/m3 | / | / | 4根18m高的排气筒，烟囱出口内径0.5m，设置环保标志，便于采样，便于公众监督 | 详见表8.5-1验收指标和验收标准 |
| 废水 | 生活污水 | / | 泼洒厂区地面抑尘 | / | / | / |  | / |  |
| 噪声 | 生产设备等 | / | 设备优先选用低噪声设备，采取局部减振、隔声、消声、软连接等措施处理，尽量使设备置于室内 | 噪声 | / | / |  | / |  |
| 固废 | 筛分分离粒径较大的破碎物、布袋除尘器回收粉尘 | / | 回用于生产 | 筛分分离粒径较大的破碎物、布袋除尘器回收粉尘 | / | 0 |  | / | 不外排 |
|  | 厂区职工 |  | 由环卫部门收集处理 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |

8.3环境监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据河北省环境保护厅冀环办发【2013】242号河北省环保厅关于转发环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知，并结合项目工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

⑴建设方应定期对产生的废水、废气及厂界噪声进行监测。

⑵定期向沧州市生态环境保护局盐山分局上报监测结果。

⑶监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

项目产生废水、废气、噪声可依托自有人员、场所、设备开展自行检测或委托其它监测机构代其开展自行监测。本工程环境监测计划见表8.3-1。

表8.3-1    环境监测工作计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | P1排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | P2排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | P3排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | P4排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界外1米 | 等效连续A声级 | 1次/季 |
| 土壤 | 氢氧化钠罐区附近、东北侧农田土壤 | PH | 1次/5年 |

8.4污染源监控措施

⑴P1排气筒，P2排气筒及P3排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，废气排放口的环境保护图形标志牌设在排气筒附近地面醒目处。

⑵按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

8.5环境保护“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目运营期“三同时”环保设施验收一览表见8.5-1。

表8.5-1    环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 主要设施/措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收集 | 治理 | 排放 |  |  |
| 废气 | 破碎、揉搓、筛分、揉丝、1号软化腔 | 颗粒物 | 集气罩（破碎、揉搓、筛分、揉丝） | 布袋除尘器 | 18m高排气筒 | 颗粒物浓度：120mg/m3； 排放速率：4.94kg/h； 排气筒高度：18m | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值 |
|  |  |  | 管道（1号软化腔） |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 泼洒厂区抑制扬尘 | 不外排 | 不外排 |
|  | 生产废水 | pH、有机物 | 把第一次挤出的水全部回到1号软化腔；第二次挤脱的水75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家 | 不外排 |  |
| 固废 | 筛分分离产生较大粒径破碎物及布袋除尘器回收粉尘 | 较大粒径破碎物及回收粉尘 | 回用于生产 | 不外排 | / |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集处理 | 不外排 | / |
| 噪声 | 生产设备 | 选用低噪设备，设备增设减震垫，采取厂房隔声等措施 | 昼间65 dB(A) 夜间55 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 风险 | 详见第5章表5.3.9-1风险防范措施“三同时”检查内容 |
| 防渗 | 生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区等地面及四壁应按相应规范进行防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s；生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场应进行防渗处理，防渗系数小于1×10-7cm/s；办公休息区及厂区道路等其他非生产区域采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化 |

9结论和建议

9.1结论

9.1.1建设项目概况

⑴项目概况

项目名称：盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目。

建设单位：盐山长如秸秆科技有限公司。

建设地点：河北省盐山县圣佛镇西圣佛村。

建设性质：新建

建设规模：项目建筑面积30000m2，预计年产12万吨秸秆纤维原料及21万吨秸秆生物有机肥。

行业类别：本项目产品属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C类制造业第22项“造纸和纸制品业”中第2212项“非木竹浆制造”。

工程投资：项目投资20000万元，其中环保投资72.02万元，占总投资的0.35%。

工程占地：项目占地66666平方米，用地性质均为建设用地。

劳动定员及工作制度：劳动全员为20人，年运营300天，三班制，每班8小时。

⑽项目实施进度：项目建设周期为8个月。

⑵项目选址

河北省盐山县圣佛镇西圣佛村，厂址中心坐标为北纬37°55'10.84"，东经东经117° 3'46.92"。项目北侧为及东侧为农田，南侧为门市房，西侧为滕千路，隔路为洪浩集团。评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。

⑶建设内容

项目组成包括：主体工程（年产3万吨秸秆纤维原料生产线4条，新建厂房1座）；辅助工程（办公区及职工休息区等）；公用工程（供电系统、供水系统等）；储运工程（仓库、原材料堆放区、氢氧化钠罐、双氧水罐等）；环保工程（废气治理、废水治理、噪声治理、固废贮存等）。

⑷产业政策符合性

对照国家发展改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），盐山长如秸秆科技有限公司盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目所涉及的产品、工艺、设备及建设规模均未列入限制类和淘汰类，为鼓励类项目。

项目不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年半）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目。

项目于2019年2月2日取得盐山县发展和改革局颁发的 “盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目备案证”，备案编号为盐发改工备字【2019】009号，项目代码：2019-130925-41-03-000016。

综上所述，盐山长如秸秆科技有限公司盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目符合国家及地方的产业政策。

⑸项目衔接

供水：本项目新鲜用水由河北省盐山县圣佛镇西圣佛村自来水管网供给，可以满足企业的用水需求。

排水：项目生产过程无废水外排，生活污水泼洒厂区地面抑尘。

a）生产废水

第一次挤出机挤水产生挤出液全部回用于1号软化腔。

第二次挤出机挤水产生挤出液，其中75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家。

b）生活污水

本项目劳动定员20人，职工人均用水量40L/d计，生活污水产生系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d (192m3/a)，生活污水水质较好，水量较小，泼洒厂区地面抑尘。厂区设置防渗旱厕，定期清掏。

供电：项目用电量：5040万Kwh/a，河北省盐山县圣佛镇西圣佛村供电系统供给，厂区配备1台1250KVA的变压器，供电可满足本项目用电需要。

供热：生产过程中用热由机械物理作用提供，办公生活用热由空调提供，可满足项目需要。

供气：本项目无需天然气。

9.1.2环境质量现状和区域主要环境问题

⑴环境质量现状

①现状监测单位及数据有效性

项目区域深层地下水质量关于pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO-、Cl-、SO42-、总氮、总磷等因子在刘洪博及大郭庄监测数据引自《沧州威达聚氨酯高科股份有限公司聚氨酯原料及塑料制品搬迁项目环境质量现状检测》（海环检（综合）字（2018）0486号），监测时间：2018.5.26~2018.6.5。本项目引用其他项目监测数据，监测数据均在有效期限（3年）内，数据有效。本项目地下水评价等级为二级，深层地下水监测点位选取西北侧3808m处刘洪博及西南侧6000m处大郭庄2个监测点位。

盐山长如秸秆科技有限公司委托沧州燕赵环境监测技术服务有限公司对盐山长如秸秆科技有限公司东北、西北、东南、西南、厂区等5个位置潜层地下水质量关于pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总氮、总磷等因子进行监测。本项目地下水评价等级为二级，潜层地下水监测点位选取盐山长如秸秆科技有限公司东北、西北、东南、西南、厂区等5个位置。

沧州燕赵环境监测技术服务有限公司取得了相应质量技术监督局资质认定、计量认证，监测取样及分析方法符合导则有关环境质量现状监测的要求。

②区域环境质量现状及达标情况

沧州市环境空气质量年均值不达标因子为NO2、PM10、CO、03-8H-90per、PM2.5，日均值除SO2未出现超标外，其余因子均超标。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。因此，本项目所在区域沧州市为环境空气质量不达标区。

各监测点潜层地下水pH、耗氧量、氟化物、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氨氮等以及饮用水层pH、总硬度、耗氧量、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氨氮标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，潜水层总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐以及饮用水层溶解性总固体、氟化物等标准指数大于1，不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。根据该区历史监测情况分析，超标原因与本项目所在区域地质结构有关，沧州地处洪积平原区，地势平缓，潜层地下水开采层为第一含水组，地下水埋深较浅，排泄方式以人工开采为主，其次是潜水蒸发，侧向径流微弱，土壤中矿物成分经过不断风化淋溶，造成地下水化学成分逐渐增多，另外项目所在区域地质构造及沿海地区受海水侵蚀，潜层水与海水水质比较接近。

项目厂界昼间声级值在57.7 ~62.4dB(A)，夜间声级值范围为48.0~52.4dB(A)，厂界现状噪声监测值均小于标准值，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

⑵区域污染源调查及三同时履行情况

区域内，现有企业有沧州大化股份有限公司、金牛化工（原沧州化工）股份有限公司、华润热电公司、沧州临港金隅水泥有限公司、沧州正元化工股份有限公司、河北丰源环保科技股份有限公司、河北瑞克新能源科技有限公司、沧州骅泉化工有限责任公司、沧州临港鸿泽物流有限公司等。评价区域内现有企业均办理了环保手续。

⑶主要环境保护对象及保护目标

根据项目性质及周围环境特征，确定大气评价范围（以厂址为中心，边长5km，面积25km2）内敏感点为大气环境保护目标：环境评价范围内有曹宅村、圣佛镇、王南良村、祝南良村、王窑厂村、后田寨村、、丁吉科村、前孙吉村，项目周围无重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物资源等重要环境敏感点。

环境保护目标：大气环境保护对象为评价范围内厂址周围居民点大气环境，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水环境保护对象为项目所在区域的地下水，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；声环境保护对象为厂界声环境，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。厂区内土壤环境保护级别为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准要求，厂区外200m范围内农田土壤环境保护级别为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求。

9.1.3选址可行性分析

拟建项目厂址符合用地规划，项目所在区域环境有一定容量，工程投产后对环境的影响较小，满足卫生防护距离要求，公众赞成项目选址，环境风险在可接受范围之内。因此，本工程厂址选择是可行的。

9.1.4拟采取环保措施的可行性

⑴废气污染防治措施可行性论证

项目运营过程中粉碎、揉搓、筛选分离、揉丝机加工、1号软化腔投加入料过程产生颗粒物，粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机等所有设备均为密闭，在粉碎机、揉搓机、筛选分离机及揉丝机落料点各设置1个集气罩，共设置4个集气罩，收集效率95%；1号软化腔废气由管道收集，集气罩收集废气及管道收集废气合并送1套布袋除尘器处理，风机风量20000 m3/h，颗粒物去除效率99%，处理后废气经18m高排气筒排放。通过核算，进布袋除尘器前颗粒物产生量518.4t/a，产生速率72kg/h，产生浓度3600mg/m3，出布袋除尘器后颗粒物排放量5.184 t/a，排放速率0.72 kg/h，排放浓度36 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放限值要求。其余3根排气筒排放情况相同。

⑵废水防治措施可行性论证

项目生产过程无废水外排，生活污水泼洒厂区地面抑尘。

a）生产废水

第一次挤出机挤水产生挤出液全部回用于1号软化腔。

第二次挤出机挤水产生挤出液，其中75%回用于1号软化腔，25%作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家。

b）生活污水

本项目劳动定员20人，职工人均用水量40L/d计，生活污水产生系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d (192m3/a)，污水中各污染物产生浓度及产生量分别为：COD：220mg/L，0.042t/a，氨氮：18mg/L，0.0035t/a，SS：180mg/L，0.035 t/a，BOD5：180mg/L，0.035 t/a，生活污水水质较好，水量较小，泼洒厂区地面抑尘。厂区设置防渗旱厕，定期清掏。

综上：项目运营过程中无废水外排，对周围地表水环境影响较小，措施可行。

⑶噪声防治措施可行性论证

本项目主要噪声为破碎机、揉搓机、筛分机、揉丝机等设备运行产生噪声，单台设备噪声值范围在65～75dB（A）之间。设备优先选用低噪声设备，采取局部减振、隔声、消声、软连接等措施处理，尽量使设备置于室内。建设项目采取以上减噪防噪措施治理后，再经厂房隔声和距离衰减主要噪声源噪声级可降低10～15分贝左右，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。厂址距离最近的居住区较远，因此，工程投产后不会对周围声环境产生明显影响，所采用的噪声治理措施可行。

⑷固体废物防治措施可行性论证

本项目涉及的固废主要为：筛分分离粒径较大的破碎物、布袋除尘器回收粉尘、厂区职工生活垃圾。

筛分分离粒径较大的破碎物（200kg/a）及布袋除尘器回收粉尘（2053t/a），由厂家回收。

厂区职工产生生活垃圾（3t/a），统一收集后由环卫部门清运处理。

上述固废均得到了合理的处理与处置，对周围环境影响较小，措施可行。

⑸防渗措施可行性论证

为防止生产过程中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目拟对生产车间（生产区域）、生产车间（非生产区域）、氢氧化钠罐区、双氧水罐区、仓库、原材料堆场、办公休息区及厂区道路等均采取防渗处理。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目污染物类型为“其他类型”。

依据本项目平面布置，本项目生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区为重点防渗区，防渗技术参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求执行，本项目生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场为一般防渗区，办公休息区及厂区道路等为简单防渗区。

（1）项目重点防渗区

生产车间（生产区域）、氢氧化钠罐区及双氧水罐区等地面及四壁应按相应规范进行防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s。

（2）项目一般点防渗区

生产车间（非生产区域）、仓库、原材料堆场应进行防渗处理，防渗系数小于1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区防治措施：

办公休息区及厂区道路等其他非生产区域采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

综上所述，本项目一般防渗区符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关要求，重点防渗符合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求，因此工程防渗措施可行。

（6）土壤环境保护措施：

通过采取罐体设置防渗层，定期检查，安装物料泄漏检测装置等措施，营运过程中企业加强管理，企业营运过程中应做到：

①企业应当建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

②企业应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周围的土壤，并按照规定公开相关信息。

③在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

通过以上管理措施，企业可以有效的控制项目对土壤环境的污染，措施可行。

9.1.5环境影响评价结论

（1）大气环境影响预测与评价

P1、P2、P3及P4排气筒点源排放的颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，生产车间面源排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

本项目可不设置大气环境防护距离。

本项目卫生防护距离为100m，在卫生防护距离内不得建设居民区、学校、医院和其它环境敏感设施。项目厂界距最近居民点圣佛镇为140m，满足卫生防护距离的要求。

（2）地表水环境影响评价

本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。本项目无污水排放，不进行预测与分析。

（3）地下水影响分析

正常状况下，污染源从源头上可以得到控制；非正常状况下，根据环境影响预测结果，在假定情景预测期限内，污染物超标范围均未出厂界。因此，部分污染物的泄漏将会对厂区的地下水环境产生一定影响，但不会对周边居民水源井产生影响。

为防止浅层地下水受到污染，本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。主要措施为切断污染物进入地下水环境的途径。工程采取了完善的防渗措施（详见工程分析章节），厂区重点防渗区渗透系数小于1×10-10cm/s，一般防渗区渗透系数小于1×10-7cm/s，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，不会对地下水产生不利影响。

（4）声环境影响预测与评价

经预测，项目厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

9.1.6环境风险评价结论

本项目为纤维原料生产，原料为秸秆、氢氧化钠及双氧水。通过风险源辨识分析，本项目不存在重大危险源。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全生产的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全生产规章制度及应急预案；生产过程中，加强生产管理，注意做好危化品（氢氧化钠及双氧水）在运输、储存、使用过程中的风险事故防范工作，避免泄漏等事故的发生，做好废水事故排放防范控制工作。

评价认为，项目的风险管理措施可靠、有效，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，在认真落实本评价针对安全生产以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在本地实施是可行的。

9.1.7总量控制分析结论

本项目污染物排放特征确定项目总量控制指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、 COD：0t/a、氨氮：0t/a。

9.1.8公众参与

根据《公参专章》，本次公示参与调查通过信息公示和发放调查两种形式进行。在两次信息公示期间及报告书编制过程中，均未收到反馈意见。本项目公众意见调查表发放到8个居民点，共发放公众意见调查表80份，收回80份，回收率100%，其中有效调查表80份，有效率100%。

通过环评信息公示和发放调查表进行公众参与可以得出以下结论，项目建设得到了周围公众的普遍支持，对项目选址及建设没有持反对意见者。

9.1.9项目可行性结论

盐山长如秸秆科技有限公司盐山长如秸秆科技有限公司12万吨秸秆提取纤维原料项目符合当前国家产业政策要求、符合区域土体利用总体规划；工程污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，外排污染物对周围环境影响不大，可以满足区域环境功能区划的要求；项目的风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；项目符合清洁生产要求；污染物排放总量符合污染物总量控制要求；绝大多数公众支持该项目建设，项目具有良好的经济和社会效益。综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，工程的建设是可行的。

9.2建议

为进一步保护环境，减少污染物的排放量，本评价提出一下要求和建议：

（1）严格执行环保“三同时”制度，认真落实环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行；

（3）做好厂区、厂界绿化工作；

（4）做好信息公开工作；

（5）加强节水措施，进一步提高企业清洁生产水平。

# Text boxes

图3.6.1-1 生产工艺流程及产污节点图

注：G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声

G5

G4、N4

G3、S1、N3

G2、N2

G1、N1

作为有机肥半成品，外售有机肥生产厂家

27%过氧化氢药罐

挤浆机挤水

13%氢氧化钠药罐

2号软化腔

3号软化腔

高浓磨浆

挤浆机挤水

1号软化腔

筛分分离

揉丝机加工

揉搓

破碎

收购秸秆

纤维原料

W1:100%挤出液

W2:75%挤出液

W2:25%挤出液

新鲜水：6.7

13%氢氧化钠制备

厂区职工

生产过程

损耗：0.16

5.9

0.8

5.9

20

5.9

0.64

泼洒厂区地面抑尘

0